## Slide 1
Villamos alapismeretek - 12. hét
Villamos mérések alapjai és a multiméter tudatos használata
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 2
Tanulási cél
Mérési funkció és aljzat helyes kiválasztása.
Feszültség-, áram- és ellenállásmérés bekötése.
Méréshatár és mértékegység értelmezése.
Veszélyes mérési hibák felismerése.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 3
A multiméter
Több mérési funkció egy műszerben.
Feszültség, áram, ellenállás, folytonosság.
Sok műszer további funkciókat is kínál.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 4
Mérővezetékek
Fekete: jellemzően COM.
Piros: V/Ω vagy megfelelő árammérő aljzat.
A mérés előtt mindig ellenőrizd az aljzatokat.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 5
Feszültségmérés
Két pont közötti feszültséget mérünk.
A voltmérőt párhuzamosan kapcsoljuk.
AC/DC funkció és megfelelő tartomány szükséges.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 6
Árammérés
A műszer az áram útjába kerül.
Soros bekötés szükséges.
Az áramkört meg kell szakítani.
Árammérő állásban tilos egyszerűen feszültségforrásra kötni.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 7
Ellenállásmérés
Feszültségmentes állapotban végzünk ellenállásmérést.
A műszer saját mérőáramot használ.
Külső feszültség hibát vagy károsodást okozhat.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 8
Folytonosságvizsgálat
Gyors vezetőkapcsolat-ellenőrzés.
Vezeték, kapcsoló, biztosító vagy kötés vizsgálható.
Feszültségmentes áramkörön alkalmazzuk.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 9
AC és DC
DC: egyenfeszültség vagy egyenáram.
AC: váltakozó mennyiség.
A rossz funkció félrevezető mérési eredményt adhat.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 10
Méréshatár
Ismeretlen értéknél kézi műszeren magasabb tartományról indulunk.
Automata műszer választ tartományt, de a funkciót nekünk kell kiválasztani.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 11
A veszélyes hiba
Piros vezeték az A aljzatban marad.
Ezután feszültséget próbálunk mérni.
Zárlatszerű helyzet alakulhat ki.
Ezért: funkció + aljzat + bekötés ellenőrzése minden mérés előtt.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 12
Mértékegységek
mV és V
mA és A
Ω, kΩ és MΩ
0,47 kΩ = 470 Ω
0,47 MΩ = 470 kΩ
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 13
IAP 10 másodperces ellenőrzés
1. Mit akarok mérni?
2. Jó funkciót választottam?
3. Jó aljzatban vannak a vezetékek?
4. Megfelelő a méréshatár?
5. Sorosan vagy párhuzamosan kell bekötnöm?
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 14
Összefoglalás
Feszültség → párhuzamosan.
Áram → sorosan.
Ellenállás → feszültségmentesen.
Minden mérés előtt ellenőrzés.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!