## Slide 1
IAP • INTEGRÁLT AUTOMATIKA PROGRAM
ÉPÜLETVILLAMOSSÁG 2
13. hét
Elosztótáblák, áramköri csoportosítás, jelölés és dokumentálás
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
IAP • Integrált Automatika Program • Épületvillamosság 2

## Slide 2
IAP • INTEGRÁLT AUTOMATIKA PROGRAM
Történeti kitekintés
Kevés fogyasztó: néhány biztosító.
Egyre több végáramkör: külön világítás, dugaljak és nagyfogyasztók.
A modern elosztó központi elosztási, védelmi és dokumentációs pont.
Kulcsgondolat: az elosztótábla a hálózat logikai központja.
IAP • Integrált Automatika Program • Épületvillamosság 2

## Slide 3
IAP • INTEGRÁLT AUTOMATIKA PROGRAM
1. Az elosztótábla feladata
Betáplálás fogadása és energia szétosztása.
Védelmi készülékek rendezett elhelyezése.
Áramkörök leválasztása és azonosítása.
PE- és N-vezetők rendezett csatlakoztatása.
IAP • Integrált Automatika Program • Épületvillamosság 2

## Slide 4
IAP • INTEGRÁLT AUTOMATIKA PROGRAM
2. Fő elemek
Főkapcsoló / leválasztó
RCD / RCBO
Kismegszakítók
PE sín • N sín • DIN sín
IAP • Integrált Automatika Program • Épületvillamosság 2

## Slide 5
IAP • INTEGRÁLT AUTOMATIKA PROGRAM
3. Áramköri csoportosítás
Világítási körök
Általános dugaljkörök
Konyhai áramkörök
Nagyobb és fix fogyasztók
Cél: áttekinthetőség és egyszerűbb hibakeresés.
IAP • Integrált Automatika Program • Épületvillamosság 2

## Slide 6
IAP • INTEGRÁLT AUTOMATIKA PROGRAM
4. RCD-csoportok
A nullavezetők hozzárendelése kritikus.
Külön RCD-csoportok N-vezetőit nem szabad összekeverni.
A PE és az N feladata nem azonos.
Műhelytitok: mindig tudd, melyik N melyik RCD-csoporthoz tartozik.
IAP • Integrált Automatika Program • Épületvillamosság 2

## Slide 7
IAP • INTEGRÁLT AUTOMATIKA PROGRAM
5. Fázisterhelés
Az egyfázisú köröket L1-L2-L3 között ésszerűen osztjuk el.
Nem elég az áramkörök számát nézni.
A várható teljesítmény és egyidejű használat is számít.
IAP • Integrált Automatika Program • Épületvillamosság 2

## Slide 8
IAP • INTEGRÁLT AUTOMATIKA PROGRAM
6. Jelölés
Melyik készülék melyik áramkört védi?
Melyik helyiséget vagy fogyasztót látja el?
Melyik RCD-csoporthoz és fázishoz tartozik?
„K2” helyett: „Konyha munkapult dugaljak”.
IAP • Integrált Automatika Program • Épületvillamosság 2

## Slide 9
IAP • INTEGRÁLT AUTOMATIKA PROGRAM
7. Dokumentáció
Áramkör azonosítója
Megnevezés és rendeltetés
Védelmi készülék
Terv szerinti vezetékadatok
Megjegyzések
Az áramköri jegyzék az elosztótábla térképe.
IAP • Integrált Automatika Program • Épületvillamosság 2

## Slide 10
IAP • INTEGRÁLT AUTOMATIKA PROGRAM
8. Tervezési sorrend
Fogyasztói lista → külön körök → csoportosítás
Védelmek → RCD-csoportok → fázisterhelés
PE/N rend → feliratok → áramköri jegyzék
IAP • Integrált Automatika Program • Épületvillamosság 2

## Slide 11
IAP • INTEGRÁLT AUTOMATIKA PROGRAM
IAP-kihívás
2 világítási kör • 3 dugaljkör • sütő • bojler • mosógép • klíma
Készíts logikus csoportosítást és áramköri jegyzéket.
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
IAP • Integrált Automatika Program • Épületvillamosság 2