## Slide 1
23. hét
Frekvenciaváltós hajtások karbantartása
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 2
22. hét → 23. hét
• Hibakeresés: ha már baj van
• Karbantartás: a hiba megelőzése
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 3
Környezeti tényezők
• Hőmérséklet
• Por
• Nedvesség
• Rezgés
• Szellőzés
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 4
Hűtés
• Tiszta légút
• Hűtőborda
• Szekrény szellőzése
• Megfelelő környezeti hőmérséklet
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 5
Ventilátor
• Kopó alkatrész lehet
• Zaj • légszállítás • üzemóra
• Gyártói csereelőírás
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 6
DC-köri kondenzátorok
• Öregedő alkatrészek
• A hőmérséklet fontos
• Gyártói karbantartási előírás alapján
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 7
Villamos ellenőrzés
• Csatlakozások
• Kábelek
• Árnyékolás
• Földelés
• Motoroldal
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 8
Trendek
• Motoráram
• Hőmérséklet
• Terhelés
• Hibaszám
• Üzemóra
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 9
Karbantartási napló
• Dátum
• Üzemóra
• Mért érték
• Hiba
• Beavatkozás
• Következő ellenőrzés
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 10
Biztonság
• DC-körben lekapcsolás után is lehet veszélyes feszültség
• Kisülési idő + feszültségmentesség ellenőrzése
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 11
Példa
• Poros üzem + túlmelegedés
• Ne csak RESET!
• Hűtés → ventilátor → környezet → terhelés
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 12
IAP kihívás
• Készíts VFD-karbantartási tervet
• Megfigyelés • időszakos ellenőrzés • trendek • beavatkozási jelek
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!