## Slide 1
18. hét - Fogyasztói főelosztó
Épületvillamosság 2 • Felnőtt • Jelenléti
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
• A főelosztó szerepe az épületben
• Készülékek, csoportosítás, vezetékezés
• Összeállítás és ellenőrzés
Tervezés nélkül nincs rendezett elosztó.

## Slide 2
A főelosztó feladata
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
• Fogadja a betáplálást.
• Elosztja az energiát a végáramkörök és alelosztók között.
• Helyet ad a leválasztó és védelmi készülékeknek.
• Áttekinthetővé teszi az üzemeltetést és hibakeresést.

## Slide 3
Mi kerülhet bele?
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
• Főkapcsoló / leválasztó
• SPD
• RCD és/vagy RCBO
• Kismegszakítók
• PE- és N-sínek
• Szükség szerint relék, kontaktorok, vezérlők

## Slide 4
A helyes munka sorrendje
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
• Hálózat és fogyasztók felmérése
• Egyvonalas rajz és készüléklista
• Elrendezési terv
• Mechanikai szerelés
• Vezetékezés és jelölés
• Ellenőrzés, mérés, dokumentálás
Nem a DIN-sínre pattintással kezdődik a tervezés.

## Slide 5
Áramköri csoportosítás
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
• Világítási áramkörök
• Dugalj áramkörök
• Nagyobb teljesítményű fogyasztók
• Kültéri / különleges áramkörök
• Cél: egy hiba ne okozzon indokolatlanul nagy kiesést.

## Slide 6
RCD és a nullavezető
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
• Az RCD a hozzá tartozó aktív vezetők áramkülönbségét figyeli.
• Az RCD utáni N vezető a saját csoportjához tartozik.
• Külön RCD-csoportok nullavezetőinek összekeverése hibás leoldást okozhat.
• Az N-síneket egyértelműen jelölni kell.
Az N-sín csoportosítása ugyanolyan fontos, mint a kismegszakítóké.

## Slide 7
PE-sín
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
• A védővezetők rendezett csatlakozási pontja.
• A PE vezetőt nem kapcsoljuk le üzemszerű kapcsolókészülékkel.
• A kialakítás a hálózati rendszerhez és a tervhez igazodik.
• A kötések legyenek tartósak és ellenőrizhetők.

## Slide 8
SPD az elosztóban
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
• A túlfeszültség-védelem része.
• A kiválasztás a rendszer és a kockázatok függvénye.
• A csatlakozóvezeték legyen rövid és célszerű.
• Ellenőrizni kell a gyártói előtétvédelmi előírásokat.

## Slide 9
Kismegszakítók
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
• A vezetéket és áramkört túláram ellen védik.
• Névleges áram és karakterisztika a tervezés része.
• Az áramkörök legyenek egyértelműen feliratozva.
• A készülék nem helyettesíti a helyes vezetékméretezést.

## Slide 10
Fésűs sín és belső vezeték
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
• Rendezett energiaelosztást tesz lehetővé.
• Csak kompatibilis készülékekkel alkalmazható.
• Figyelni kell a névleges áramra és pólusszámra.
• A vezetékek ne legyenek feszítve vagy rendezetlenül keresztezve.

## Slide 11
Jelölés és dokumentáció
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
• Áramkörszám és megnevezés
• Egyvonalas rajz
• Készüléklista
• Mérési dokumentáció
• A feliratok és a valós bekötés egyezzenek.

## Slide 12
Ellenőrzés üzembe helyezés előtt
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
• Szemrevételezés
• PE/N rendszer és RCD-csoportok ellenőrzése
• Kapcsok, vezetővégek, mechanikai védelem
• Jelölések és dokumentáció
• Előírt villamos biztonsági mérések

## Slide 13
Tipikus hibák
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
• Túl kicsi elosztó, nincs tartalék
• Összekevert RCD utáni N vezetők
• Laza vagy rosszul előkészített kapocs
• Hosszú SPD bekötés
• Hiányos jelölés és dokumentáció

## Slide 14
IAP-kihívás
IAP - Integrált Automatika Program • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
• Családi ház: világítás, dugaljak, sütő, mosogatógép, kültéri kör.
• Készíts logikus főelosztó-koncepciót.
• Jelöld az SPD, RCD/RCBO és kismegszakítók szerepét.
• Hogyan kerülnéd el, hogy egyetlen hiba az egész házat lekapcsolja?
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!