## Slide 1
IAP
VÉDŐVEZETŐK ÉS EPH
PE • N • PEN • egyenpotenciálra hozás • hibavédelmi szemlélet
14. hét • Villamos szerelések • 11. évfolyam

## Slide 2
KAPCSOLÓDÁS
A hibavédelem második lépése
A 13. héten a veszélyhelyzeteket ismertük fel. Most a vezetők szerepét tisztázzuk.
13. HÉT
Hibavédelem alapjai: közvetlen és közvetett érintés.
14. HÉT
PE, N, PEN és EPH szerepe.
15. HÉT
Automatikus lekapcsolás és hibaáram útja.
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 14. hét
2

## Slide 3
ALAPGONDOLAT
Nem minden „nulla” ugyanaz
Az üzemi és védelmi funkciók összekeverése életveszélyes hibához vezethet.
PE
véd
védővezető - életvédelmi funkció
N
üzemi
üzemi nullavezető - áram folyhat rajta
PEN
közös
közös védő- és nullavezető
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 14. hét
3

## Slide 4
PE VEZETŐ
A védővezető feladata
Normál üzemben nem munkavezető; hiba esetén a hibaáram biztonságos útját biztosítja.
FELADAT
Hiba esetén kis impedanciájú utat biztosít a hibaáram számára.
TILOS
A PE vezetőt kapcsolóval, biztosítóval vagy megszakító elemmel megszakítani.
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 14. hét
4

## Slide 5
N VEZETŐ
Az üzemi nullavezető
Egyfázisú fogyasztóknál üzemszerűen áram folyhat rajta.
ÜZEMI VEZETŐ
Az N vezető a fogyasztói áramkör része.
ÁRAM FOLYHAT RAJTA
Ezért nem kezelhető egyszerűen „védőföldként”.
NEM PE
Az N és PE összekeverése hibavédelmi kockázat.
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 14. hét
5

## Slide 6
PEN VEZETŐ
Közös védő- és nullavezető
Bizonyos hálózatrészekben közös funkció, de megszakadása különösen veszélyes.
KETTŐS FUNKCIÓ
Védővezető és nullavezető szerep együtt.
FOKOZOTT FIGYELEM
A PEN megszakadása veszélyes érintési feszültséget okozhat.
SZAKMAI PONTOSSÁG
A jelölést és funkciót mindig egyértelműen kell kezelni.
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 14. hét
6

## Slide 7
EPH
Egyenpotenciálra hozás
Célja a veszélyes potenciálkülönbségek csökkentése az épületben.
VÍZCSŐ
idegen vezetőképes rész
FŰTÉS
fémszerkezet
GÉPÉSZET
vezetőképes elem
PE SÍN
közös referencia
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 14. hét
7

## Slide 8
HIBAHELYZET
Mi történik megszakadt PE esetén?
A készüléktest hiba esetén veszélyes feszültségen maradhat.
1
PE megszakad.
2
Szigetelési hiba alakul ki.
3
A test veszélyes maradhat.
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 14. hét
8

## Slide 9
HIBAHELYZET
Mi történik PEN szakadásnál?
A nullázott részek és fémburkolatok veszélyes potenciálra kerülhetnek.
PEN SZAKADÁS
A közös vezető megszakadása több testet is veszélyes potenciálra emelhet.
NEM LÁTVÁNYOS
A hiba nem mindig egyértelmű a működésből.
ELLENŐRZÉS
Folytonosság, jelölés, bekötési logika.
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 14. hét
9

## Slide 10
TANÓRAI MUNKA
A 14. hét 3 órája
Vezetőazonosítás, EPH pontok, hibakártyák elemzése.
1. ÓRA
PE, N, PEN funkciók és jelölések.
2. ÓRA
EPH pontok és idegen vezetőképes részek.
3. ÓRA
Hibakártyák, következmények, intézkedések.
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 14. hét
10

## Slide 11
GYAKORLATI DOKUMENTÁCIÓ
Mit kell leírni?
Jelölés, funkció, kockázat, intézkedés.
JELÖLÉS
PE / N / PEN / EPH
FUNKCIÓ
üzemi vagy védelmi szerep
KOCKÁZAT
mi történik hiba esetén?
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 14. hét
11

## Slide 12
IAP KIHÍVÁS
Dönts szakemberként!
PE, N vagy PEN hiba? Indokold röviden és szabatosan.
HELYZET
Egy dugalj működik, de a PE vezető nincs bekötve.
DÖNTÉS
Elfogadható? Nem. A működés nem bizonyít hibavédelmi megfelelőséget.
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 14. hét
12

## Slide 13
ÖSSZEFOGLALÁS
A hét lényege
A védővezető-rendszer hiba esetén védi az embert - ezért nem lehet bizonytalan.
PE
védelmi út hiba esetén
N
üzemi nullavezető
PEN
különösen kritikus szakadásnál
EPH
potenciálkülönbség csökkentése
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 14. hét
13