## Slide 1
23. hét
Nyomógombok, kapcsolók és jelzőlámpák
11. évfolyam • Villamos szerelések • 67-69. óra
PARANCS
ÜZEMMÓD
VISSZAJELZÉS

## Slide 2
Mit tanulunk?
Nyomógombok és kapcsolók működése
NO/NC érintkezők felismerése
Jelzőlámpák szerepe és kiválasztása
Panelbe szerelés és feliratozás
START-STOP-jelzőkör kialakítása
IAP • Villamos szerelések • 23. hét

## Slide 3
Nyomógombok
Pillanatműködésű kezelőkészülékek
START: tipikusan NO
STOP: tipikusan NC
A szín és felirat segíti az egyértelmű kezelést
START
NO - működtetéskor zár
STOP
NC - működtetéskor nyit
IAP • Villamos szerelések • 23. hét

## Slide 4
Kapcsolók
Tartós kapcsolási állapotot hoznak létre
Választókapcsoló: például KÉZI / AUTO
Kulcsos kapcsoló: jogosultsághoz kötött kezelés
Az érintkezőállapotot mindig rajz és mérés alapján ellenőrizzük
IAP • Villamos szerelések • 23. hét

## Slide 5
Jelzőlámpák
A gép vagy áramkör állapotát jelzik
A névleges feszültséget a vezérlőkörhöz kell választani
A szín jelentése legyen következetes
A jelzés ne legyen félreérthető
ZÖLD
üzem / normál állapot
SÁRGA
figyelmeztetés
PIROS
hiba / veszélyes állapot
IAP • Villamos szerelések • 23. hét

## Slide 6
NO és NC
NO: alaphelyzetben nyitott
NC: alaphelyzetben zárt
13-14: gyakori NO jelölés
21-22: gyakori NC jelölés
A helyes érintkezőválasztás a működés alapja
IAP • Villamos szerelések • 23. hét

## Slide 7
Szerelés kezelőpanelbe
Megfelelő furat és készülékméret
Stabil mechanikai rögzítés
Érintkezőblokkok helyes felhelyezése
Rendezett és jelölt vezetékezés
Áttekinthető kezelési sorrend
IAP • Villamos szerelések • 23. hét

## Slide 8
START-STOP + jelzés
START nyomógomb indítja KM1-et
STOP nyomógomb megszakítja a vezérlést
KM1 segédérintkezője biztosíthatja az öntartást
H1 zöld lámpa jelzi KM1 behúzott állapotát
IAP • Villamos szerelések • 23. hét

## Slide 9
Gyakorlati feladat
Kezelőkészülékek azonosítása
NO/NC érintkezők kimérése
Panelbe szerelés
START-STOP kör vezetékezése
H1 üzemjelzés kialakítása
Működési próba és dokumentálás
IAP • Villamos szerelések • 23. hét

## Slide 10
Tipikus hibák
START és STOP érintkező felcserélése
Hibás jelzőlámpa-feszültség
Hiányzó vagy félreérthető felirat
Laza érintkezőblokk vagy kapocskötés
Kapcsolási rajztól eltérő vezetékezés
IAP • Villamos szerelések • 23. hét

## Slide 11
IAP heti kihívás
Egy STOP nyomógombhoz melyik érintkezőt választanád alaphelyzetben?
A) NO
B) NC
C) Mindegy
Helyes válasz: B - a STOP funkcióhoz tipikusan NC érintkezőt használunk.
IAP • Villamos szerelések • 23. hét

## Slide 12
Összefoglalás
Nyomógomb = pillanatnyi parancs
Kapcsoló = tartós üzemállapot-választás
Jelzőlámpa = vizuális visszajelzés
NO/NC helyes használata kulcsfontosságú
Jelölés + rendezett szerelés = gyorsabb hibakeresés
IAP • Villamos szerelések • 23. hét

## Slide 13
Következő hét
24. hét - Motorvédő kapcsolók és túlterhelés-védelem
Motorok túlterhelés elleni védelme és a motorvédő készülékek beállítása
IAP • Villamos szerelések • 23. hét