## Slide 1
3. hét - Áramerősség és ellenállás
Felnőtt oktatás - Villamos alapismeretek
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 2
Kapcsolódás a 2. héthez
Feszültség + zárt vezető út → áram folyhat
Most azt vizsgáljuk: mekkora az áram, és mi korlátozza?
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 3
Mi az áramerősség?
Jele: I
Mértékegysége: amper (A)
I = Q / t
1 A = 1 C/s
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 4
Áramerősség mérése
Ampermérő vagy multiméter
SOROS bekötés
A mérendő áramnak át kell folynia a műszeren
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 5
Fontos mérési szabály
Árammérő állásban a multimétert NE kösd közvetlenül a tápegység két kapcsára!
Ez közel rövidzárást okozhat.
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 6
Mi az ellenállás?
Jele: R
Mértékegysége: ohm (Ω)
Az áram kialakulását korlátozza.
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 7
Mitől függ a vezető ellenállása?
Anyag
Hossz
Keresztmetszet
Hőmérséklet
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 8
24 V-os példa
+24 V → kapcsoló → lámpa → 0 V
Nagyobb ellenállás → kisebb áram
Nagyon kis ellenállás → veszélyesen nagy áram
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 9
Ellenőrző kérdések
Mi az I és az R jelentése?
Miért sorosan kötjük az ampermérőt?
Mi befolyásolja a vezető ellenállását?
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 10
IAP-kihívás
A 24 V-os lámpa halványan világít.
Milyen hibák vagy túl nagy ellenállások okozhatják?
Állíts fel ellenőrzési sorrendet!
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 11
Következő hét
Ohm-törvény és egyszerű áramköri számítások
IAP - Integrált Automatika Program