## Slide 1
8. hét - Kötések és szerelvények bekötése
Épületvillamosság 2 • Felnőtt oktatás
Jelenléti oktatás • 5 óra
Vezető-előkészítés → kötés → bekötés → ellenőrzés
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 2
Mitől jó egy villamos kötés?
Kis átmeneti ellenállás
Mechanikailag stabil
Érintésbiztos és áttekinthető
Ellenőrizhető és dokumentálható
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 3
Vezetővégek előkészítése
Megfelelő csupaszítási hossz
Az ér nem sérülhet
Kapocshoz illő kialakítás
Sodrott vezető: szükség szerint érvéghüvely
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 4
Dugalj bekötése
L - fázisvezető
N - nullavezető
PE - védővezető
Bekötés után: húzópróba + vizuális ellenőrzés
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 5
Kapcsoló bekötése
A kapcsoló a fázisvezetőt szakítja meg
Kapocsjelölés / gyártói dokumentáció ellenőrzése
Ne legyen mechanikai feszülés
Dobozba helyezéskor ne sérüljön a vezeték
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 6
Tanári bemutató
Azonosítás
Csupaszítás
Kapocsválasztás
Bekötés és húzópróba
Rendezés és folytonosság-ellenőrzés
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 7
Műhelyfeladat
1 kapcsoló + 1 lámpakiállás
1 védőérintkezős dugalj
Legalább 1 kötési pont
Átadás ellenőrzőlistával
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 8
⚡ IAP heti kihívás
Ne húzd meg erősebben - keresd meg a kötési hiba okát.
A dugalj vezetéke húzópróbára kicsúszik.
3 mm csupasz rész látható a kapocs előtt.
Mi lehet az ok?
Mi a helyes javítási sorrend?
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!