## Slide 1
IAP • 11. ÉVFOLYAM
18. hét
Váltókapcsolás
Egy világítótest vezérlése két különböző helyről
Két kapcsoló • két váltószál • egy fogyasztó

## Slide 2
TÖRTÉNELMI NYITÓ
Miért született meg a váltókapcsolás?
IAP • 18. hét
2
A villamos világítás elterjedésével gyorsan kiderült: nem elég egyetlen helyről kapcsolni a fényt.
Folyosó • lépcső • két bejáratú helyiség
A megoldás: két helyről vezérelhető világítás.
1
Belépsz
2
Felkapcsolod
3
Átmész
4
A másik helyen lekapcsolod

## Slide 3
TANULÁSI CÉLOK
Mit kell tudnod a hét végére?
IAP • 18. hét
3
01
Felismerni
a váltókapcsoló kapcsait
02
Értelmezni
a kapcsolási elvet
03
Bekötni
a két kapcsolós áramkört
04
Ellenőrizni
a működést és a PE-t
05
Hibát keresni
mérés alapján, nem találgatva

## Slide 4
VILLAMOS SZERELÉSEK • 11. ÉVFOLYAM
A váltókapcsoló felépítése
IAP • 18. hét
4
C
1
2
közös kapocs
váltókapcsok
• 1 közös kapocs (C / L)
• 2 váltókapocs
• A közös pont mindig az egyik váltóérintkezőhöz kapcsolódik.
• A kapcsoló nem egyszerűen megszakít: átvált.

## Slide 5
VILLAMOS SZERELÉSEK • 11. ÉVFOLYAM
A kapcsolás működési elve
IAP • 18. hét
5
L
V1
V2
💡
N
Két váltószál köti össze a két kapcsolót.

## Slide 6
VILLAMOS SZERELÉSEK • 11. ÉVFOLYAM
Vezetők szerepe – ezt nem szabad összekeverni
IAP • 18. hét
6
L
Fázisvezető
ezt kapcsoljuk
N
Nullavezető
közvetlenül a fogyasztóhoz
PE
Védővezető
nem kapcsoljuk
↔
Váltószálak
a két kapcsoló között
A zöld-sárga PE vezető kapcsolóérintkezőn keresztül nem vezethető.

## Slide 7
VILLAMOS SZERELÉSEK • 11. ÉVFOLYAM
Szerelési sorrend – szakmai gondolkodással
IAP • 18. hét
7
01
Rajz értelmezése
02
Feszültségmentesítés
03
Kapcsok azonosítása
04
Váltószálak bekötése
05
N és PE bekötése
06
Mechanikai ellenőrzés
07
Működési próba

## Slide 8
VILLAMOS SZERELÉSEK • 11. ÉVFOLYAM
Mikor világít a lámpa?
IAP • 18. hét
8
A kapcsolók helyzete önmagában nem „BE” vagy „KI”. A két kapcsoló együtt határozza meg, hogy záródik-e az áramút.
V1: A
V2: A
világít
V1: A
V2: B
nem világít
V1: B
V2: A
nem világít
V1: B
V2: B
világít
Bármelyik kapcsoló átbillentése megváltoztatja a lámpa állapotát.

## Slide 9
VILLAMOS SZERELÉSEK • 11. ÉVFOLYAM
Tipikus hibák – és a tünet, amit okoznak
IAP • 18. hét
9
Közös kapocs felcserélve
→
csak bizonyos állásokban működik
Szakadt váltószál
→
egy kapcsolási út kiesik
Laza kötés
→
bizonytalan, időszakos működés
N kapcsolása L helyett
→
veszélyes, szakszerűtlen kialakítás

## Slide 10
VILLAMOS SZERELÉSEK • 11. ÉVFOLYAM
Hibakeresés: ne találgass – kövesd a láncot
IAP • 18. hét
10
1
RAJZ
→
2
SZEMREVÉTELEZÉS
→
3
FOLYTONOSSÁG
→
4
FESZÜLTSÉG
→
5
PRÓBA
A jó hibakeresés célzott mérés: minden lépés egy feltételezést igazol vagy kizár.
Feszültség alatti mérés csak megfelelő eljárással és eszközzel.

## Slide 11
VILLAMOS SZERELÉSEK • 11. ÉVFOLYAM
Biztonsági minimum
IAP • 18. hét
11
01
Feszültségmentesíts
02
Ellenőrizd a feszültségmentességet
03
PE-t soha ne szakítsd meg
04
A fázisvezetőt kapcsold
05
Visszakapcsolás csak ellenőrzés után

## Slide 12
VILLAMOS SZERELÉSEK • 11. ÉVFOLYAM
Gyakorlati feladat – szerelőpanelen
IAP • 18. hét
12
• Építsd meg a két váltókapcsolós világítási áramkört.
• Azonosítsd és jelöld a közös kapcsokat.
• Ellenőrizd mind a négy kapcsolóállás-kombinációt.
• Ellenőrizd a PE folytonosságát.
• Keress meg egy oktató által beépített hibát.
ÉRTÉKELÉS
Szerelés
30%
Biztonság
20%
Rajzértelmezés
20%
Mérés
15%
Hibakeresés
15%

## Slide 13
IAP HETI KIHÍVÁS
A lámpa bizonyos kapcsolóállásban nem kapcsolható fel.
Mit ellenőriznél először?
1. közös kapcsok
2. váltószálak folytonossága
3. laza kötések
?
A cél nem a gyors tipp, hanem a bizonyítható hibaok.

## Slide 14
VILLAMOS SZERELÉSEK • 11. ÉVFOLYAM
A 18. hét lényege
IAP • 18. hét
14
2 HELY
2 váltókapcsoló
2 SZÁL
a kapcsolók között
L
ezt kapcsoljuk
PE
soha nem kapcsoljuk
HIBA
méréssel bizonyítjuk
Következő hét: 19. hét – Keresztkapcsolás
Három vagy több helyről vezérelt világítás.