## Slide 1
14. hét - Soros és párhuzamos ellenálláskapcsolások
Eredő ellenállás számítása és ellenőrzése méréssel
Villamos alapismeretek - felnőtt képzés
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 2
Tanulási cél
A két kapcsolás felismerése
Eredő ellenállás kiszámítása
Mérési ellenőrzés multiméterrel
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 3
Soros kapcsolás
Re = R1 + R2 + ...
Az áram minden elemen azonos.
A feszültségek összeadódnak.
Az eredő nagyobb bármelyik tagellenállásnál.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 4
Soros példa
R1 = 220 Ω; R2 = 330 Ω
Re = 550 Ω
U = 11 V → I = 20 mA
U1 = 4,4 V; U2 = 6,6 V
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 5
Párhuzamos kapcsolás
1/Re = 1/R1 + 1/R2 + ...
Minden ág feszültsége azonos.
Az ágáramok összeadódnak.
Az eredő kisebb a legkisebb ágellenállásnál.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 6
Párhuzamos példa
220 Ω || 330 Ω
Re = (220·330)/(220+330)
Re = 132 Ω
Gyors ellenőrzés: 132 Ω < 220 Ω
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 7
Mérés multiméterrel
Csak feszültségmentes kapcsoláson mérünk ellenállást.
Mérd meg külön R1 és R2 értékét.
Ezután mérd meg a kapcsolás eredőjét.
Hasonlítsd össze a számított értékkel.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 8
Gyakori hibák
A két képlet felcserélése
Ω és kΩ összekeverése
Hibás párhuzamos nagyságrend
Feszültség alatti ellenállásmérés
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 9
IAP-kihívás
Mérj két ellenállást.
Számítsd ki soros és párhuzamos eredőjüket.
Építsd meg és mérd meg mindkét kapcsolást.
Értékeld az eltérést.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 10
Összefoglalás
Soros: ellenállások összeadódnak.
Párhuzamos: reciprokok összeadódnak.
A számítás mérés előtt becsülhető és utána ellenőrizhető.
Következő hét: villamos teljesítmény és energia.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!