## Slide 1
7. hét - Vezetékek és keresztmetszet
Felnőtt oktatás - Villamos alapismeretek
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 2
Miért fontos a vezeték?
A fogyasztó áramát biztonságosan kell továbbítani.
A vezetéknek is van ellenállása.
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 3
Vezetőanyagok
Réz - jó vezető, jól köthető
Alumínium - könnyű, gazdaságos
Ezüst - kiváló vezető, drága
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 4
Fajlagos ellenállás
Jele: ρ (ró)
Az anyag vezetési tulajdonságát jellemzi.
Kisebb ρ → jobb vezető.
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 5
Vezeték ellenállása
R = ρ · l / A
Nagyobb hossz → nagyobb R
Nagyobb keresztmetszet → kisebb R
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 6
Miért melegszik?
Pveszteség = I² · R
A nagy áram erősen növeli a melegedést.
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 7
Gyakori keresztmetszetek
1,5 mm²
2,5 mm²
4 mm²
6 mm²
A tényleges méretezés több tényezőtől függ.
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 8
Feszültségesés
ΔU = I · R
Hosszú vezeték + nagy áram + kis keresztmetszet → nagyobb feszültségesés
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 9
24 V-os vezérlőkör
A vezetéken eső néhány volt már jelentős lehet.
Terhelés alatt a fogyasztónál is mérjünk.
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 10
IAP-kihívás
10 m / 1,5 mm² és 20 m / 3 mm²
Azonos anyag.
Melyik vezeték ellenállása nagyobb?
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 11
Következő hét
Szigetelőanyagok, kábelek és vezetékek felépítése
IAP - Integrált Automatika Program