## Slide 1
TN-RENDSZEREK ÉS AUTOMATIKUS LEKAPCSOLÁS
14. hét
Villamos szerelések • 11. évfolyam
Hibavédelem: áramút, vezetők, lekapcsolás
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 14. hét • cím

## Slide 2
TÖRTÉNELMI NYITÓ
A villamos biztonság fejlődése nem állt meg a szigetelésnél.
A modern szemlélet: hiba esetén a védelem kapcsoljon le.
A cél nem a szerencse, hanem az ellenőrizhető biztonság.
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 14. hét • nyitó

## Slide 3
ÓRA CÉLJAI
TN-C, TN-S és TN-C-S felismerése.
PE, N és PEN vezetők szerepének tisztázása.
Hibaaram útjának követése.
Automatikus lekapcsolás alapelvének megértése.
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 14. hét • célok

## Slide 4
1. TANÓRA – TN-RENDSZER
A tápláló hálózat egyik pontja földelt.
A testek védővezetőn keresztül ehhez kapcsolódnak.
Fázis-test hiba esetén zárt hibaáramkör alakul ki.
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 14. hét • elmélet

## Slide 5
HIBAVÉDELMI LÁNC
Szigetelési hiba.
A test veszélyes feszültség alá kerülhet.
Hibaaram indul a védővezetőn.
A védelmi készülék lekapcsolja az áramkört.
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 14. hét • lánc

## Slide 6
2. TANÓRA – TN-C
Közös PEN vezető.
A PE és N funkció nincs külön választva.
A PEN szerepét és veszélyeit mindig pontosan kell érteni.
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 14. hét • TN-C

## Slide 7
2. TANÓRA – TN-S
A PE és N vezető végig külön fut.
A PE nem üzemi áramvezető.
A védővezető folytonossága alapvető biztonsági feltétel.
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 14. hét • TN-S

## Slide 8
2. TANÓRA – TN-C-S
A hálózat egy részén PEN vezető van.
Szétválasztás után külön PE és N halad tovább.
A szétválasztás helye szakmailag döntő pont.
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 14. hét • TN-C-S

## Slide 9
3. TANÓRA – AUTOMATIKUS LEKAPCSOLÁS
A védelmi készülék megszakítja a hibás áramkör táplálását.
Ehhez megfelelő hibaáram szükséges.
A hibaáramkör impedanciája nem lehet túl nagy.
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 14. hét • lekapcsolás

## Slide 10
4. TANÓRA – PE FOLYTONOSSÁG
A PE vezetőt nem szakítjuk meg kapcsolóval.
Nem használjuk üzemi áramvezetőként.
A működő fogyasztó nem bizonyítja a PE kapcsolatot.
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 14. hét • PE

## Slide 11
5. TANÓRA – GYAKORLAT
Vezetők azonosítása.
TN-vázlat készítése.
Hibaaram útjának berajzolása.
PE folytonosság ellenőrzése feszültségmentesen.
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 14. hét • gyakorlat

## Slide 12
TIPIKUS HIBÁK
Hiányzó PE vezető.
Laza védővezető-kapocs.
Felcserélt vagy félreértett N és PE szerep.
Hibás PEN-szétválasztás.
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 14. hét • hibák

## Slide 13
IAP HETI KIHÍVÁS
Az aljzat működik, de a PE nincs bekötve.
Átadható?
Nem. A működés csak az üzemi áramkört igazolja, a hibavédelmet nem.
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 14. hét • kihívás

## Slide 14
ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
Mi a TN-rendszer lényege?
Mi a TN-C és TN-S különbsége?
Mit jelent az automatikus lekapcsolás?
Miért veszélyes a megszakadt PE vezető?
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 14. hét • ellenőrzés

## Slide 15
ÖSSZEFOGLALÁS
A hibavédelem áramút és lekapcsolási feltétel.
A PE vezető folytonossága nem látszik a működésből.
A jó szerelő érti, merre folyik a hibaaram.
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 14. hét • zárás

## Slide 16
KÖVETKEZŐ HÉT
15. hét – Áram-védőkapcsolók.
Működési elv, bekötési alapok, tipikus hibák.
Gyakorlati ellenőrzés oktatási panelen.
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 14. hét • következő