## Slide 1
IAP
Mechatronikai technikus • Folyamatirányítás • 16. hét
FREKVENCIAVÁLTÓ
A motor fordulatszámának intelligens szabályozása
AC
DC
IGBT
MOTOR

## Slide 2
Mi a frekvenciaváltó?
A VFD a váltakozó áramú motor fordulatszámát a tápfrekvencia változtatásával szabályozza.
IAP • Folyamatirányítás • 16. hét
2
VFD
teljesítményelektronika
FREKVENCIA
változtatható
MOTOR
szabályozott fordulatszám

## Slide 3
Miért szabályozzuk a fordulatszámot?
A technológia és a hajtás is nyer vele.
IAP • Folyamatirányítás • 16. hét
3
ENERGIA
megtakarítás
PONTOSSÁG
jobb technológiai szabályozás
KÍMÉLET
kisebb mechanikai igénybevétel
LÁGY INDÍTÁS
és leállítás

## Slide 4
A frekvenciaváltó felépítése
Három fő teljesítményelektronikai egység.
IAP • Folyamatirányítás • 16. hét
4
EGYENIRÁNYÍTÓ
AC → DC
DC-KÖZBENSŐ KÖR
stabilizálás
INVERTER / IGBT
DC → változtatható AC

## Slide 5
Frekvencia és fordulatszám
A motor fordulatszáma közel arányos a tápláló frekvenciával.
IAP • Folyamatirányítás • 16. hét
5
50 Hz
≈ 1500 1/min négypólusú motor
25 Hz
≈ a fordulatszám fele

## Slide 6
V/f karakterisztika
A frekvenciával együtt a feszültséget is arányosan változtatjuk.
IAP • Folyamatirányítás • 16. hét
6
FREKVENCIA ↓
fordulatszám csökken
FESZÜLTSÉG ↓
arányosan csökken
CÉL
megfelelő nyomaték és biztonságos működés

## Slide 7
Ipari alkalmazások
A VFD szinte minden korszerű hajtásrendszerben megjelenik.
IAP • Folyamatirányítás • 16. hét
7
SZIVATTYÚ
fordulatszám
VENTILÁTOR
légszállítás
SZÁLLÍTÓSZALAG
sebesség
KEVERŐ
technológiai fordulat
KOMPRESSZOR
teljesítmény

## Slide 8
Előnyök és korlátok
A jó eredményhez szakszerű telepítés is kell.
IAP • Folyamatirányítás • 16. hét
8
ELŐNY
energiatakarékosság hosszabb élettartam pontos szabályozás
KORLÁT
EMC-zavarok árnyékolt motorkábel szakszerű telepítés

## Slide 9
IAP gyakorlati kihívás
Szivattyú vagy ventilátor: közvetlen indítás kontra frekvenciaváltó.
IAP • Folyamatirányítás • 16. hét
9
KÖZVETLEN INDÍTÁS
fix fordulatszám
VFD HAJTÁS
szabályozható fordulatszám
VIZSGÁLD
energia • mechanika • technológia

## Slide 10
ENERGIA → SZABÁLYOZÁS → MEGBÍZHATÓSÁG
AC
→
DC
→
IGBT
→
MOTOR
„A fordulatszám szabályozása nemcsak energiát takarít meg, hanem a technológiai folyamatot is pontosabbá és megbízhatóbbá teszi.”
IAP • Folyamatirányítás • 16. hét