## Slide 1
IAP
24. hét • Folyamatirányítás
ELEKTRONIKUS ÁTTÉTELEK ÉS TENGELYSZINKRONIZÁLÁS
Master-Slave • Electronic Gearing • Electronic Cam
M
S
adatkapcsolat

## Slide 2
Tengelyszinkronizálás
A többtengelyes gép tengelyei pontosan összehangolt mozgást végeznek.
IAP • Folyamatirányítás • 24. hét
2
1
TENGELY 1
2
TENGELY 2
3
TENGELY 3
SZINKRON MOZGÁS → MEGFELELŐ TERMÉKMINŐSÉG

## Slide 3
Master-Slave kapcsolat
A Master diktálja a mozgást, a Slave folyamatosan követi.
IAP • Folyamatirányítás • 24. hét
3
MASTER
helyzet sebesség
→
SLAVE
folyamatosan követi
A kapcsolat elektronikus - nem mechanikus.

## Slide 4
Electronic Gearing
A mechanikus fogaskerék-áttétel funkcióját szoftveresen valósítjuk meg.
IAP • Folyamatirányítás • 24. hét
4
M
1 fordulat
1 : 2
áttétel programból
S
S
2 fordulat
Az áttételi arány egyszerűen módosítható.

## Slide 5
Electronic Cam
A követő tengely előre meghatározott mozgásgörbét követ.
IAP • Folyamatirányítás • 24. hét
5
előre definiált mozgásgörbe
MASTER HELYZET
SLAVE HELYZET

## Slide 6
Valós idejű ipari kommunikáció
A pontos szinkronizálást gyors, determinisztikus hálózatok támogatják.
IAP • Folyamatirányítás • 24. hét
6
↔
EtherCAT
↔
PROFINET IRT
↔
SERCOS III
↔
EtherNet/IP CIP Motion
Cél: a tengelyek időben is együtt mozogjanak.

## Slide 7
Ipari alkalmazások
A többtengelyes szinkronizálás tipikus területei.
IAP • Folyamatirányítás • 24. hét
7
CSOMAGOLÓ
CÍMKÉZŐ
NYOMDAGÉP
ROBOTCELLA
PALETTÁZÓ
GYÓGYSZERIPAR

## Slide 8
Gyakorlati kihívás: palackozó gép
A kupakfelhelyező tengely minden szállítószalag-fordulatra két fordulatot végez.
IAP • Folyamatirányítás • 24. hét
8
SZÁLLÍTÓSZALAG
MASTER 1 fordulat
1 : 2
KUPAKFELHELYEZŐ
SLAVE 2 fordulat
Határozd meg a Master/Slave szerepet és az áttételi arányt!

## Slide 9
A TENGELYEKET ADATOK KAPCSOLJÁK ÖSSZE
Electronic Gearing • Electronic Cam • valós idejű hálózat
„A jövő gépeiben a tengelyeket már nem fogaskerekek, hanem adatok kapcsolják össze.”
IAP • Folyamatirányítás • 24. hét