## Slide 1
IAP
25. hét • Folyamatirányítás
SZERVORENDSZEREK HIBAKERESÉSE
Diagnosztika • hibakód • mérés • valódi ok
FAULT OC
Over Current

## Slide 2
Mit figyel a szervohajtás?
A diagnosztika folyamatosan több villamos és állapotjellemzőt ellenőriz.
IAP • Folyamatirányítás • 25. hét
2
●
MOTOR ÁRAM
●
HŐMÉRSÉKLET
●
TÁP- FESZÜLTSÉG
●
ENKÓDER JELEK
●
KOMMUNIKÁCIÓ

## Slide 3
Alarm vagy Fault?
Nem minden diagnosztikai esemény jelent azonnali leállást.
IAP • Folyamatirányítás • 25. hét
3
ALARM
FIGYELMEZTETÉS
a rendszer gyakran még működőképes
FAULT
HIBA + LEÁLLÁS
a hajtás a berendezés védelmében leáll

## Slide 4
Gyakori szervohajtás-hibák
A hibakód csak kiindulópont - az okot még meg kell találni.
IAP • Folyamatirányítás • 25. hét
4
!
OVER CURRENT
!
OVER VOLTAGE
!
TÚL- MELEGEDÉS
!
ENKÓDER- HIBA
!
KOMMUNIKÁCIÓS HIBA

## Slide 5
Szisztematikus hibakeresési folyamat
Mindig ugyanabban a logikus sorrendben haladj.
IAP • Folyamatirányítás • 25. hét
5
1
HIBAKÓD
→
2
DOKUMENTÁCIÓ
→
3
SZEMREVÉTELEZÉS
→
4
MÉRÉSEK
→
5
PRÓBAÜZEM
Ne ugorj rögtön az alkatrészcserére!

## Slide 6
Diagnosztikai szoftverek
A gyártói szoftverek élő adatokat és hibanaplót adnak.
IAP • Folyamatirányítás • 25. hét
6
LIVE TREND
fordulatszám
nyomaték
tengelyhelyzet
hőmérséklet
hibanapló

## Slide 7
Megelőző karbantartás
A legjobb hiba az, amelyik nem következik be.
IAP • Folyamatirányítás • 25. hét
7
✓
KÁBELEK ÉS CSATLAKOZÓK
✓
VENTILÁTOROK TISZTÍTÁSA
✓
HŰTÉS BIZTOSÍTÁSA
✓
MECHANIKAI ELEMEK
Kevesebb állásidő • nagyobb üzembiztonság

## Slide 8
Gyakorlati kihívás: Over Current
Csomagológép szervohajtása túláram hibával leáll.
IAP • Folyamatirányítás • 25. hét
8
FAULT OVER CURRENT
→
ELEKTROMOS OK?
VAGY
MECHANIKAI OK?
Hibakód → dokumentáció → szemrevételezés → mérések → próbaüzem

## Slide 9
NE CSAK A HIBÁT - AZ OKÁT KERESD!
Logikus hibakeresés + rendszeres karbantartás
„A jó karbantartó nem a hibát találja meg először, hanem a hiba valódi okát.”
IAP • Folyamatirányítás • 25. hét