## Slide 1
24. hét
Komplett frekvenciaváltós hajtás üzembe helyezése
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 2
A teljes folyamat
• Dokumentáció → ellenőrzés → paraméterezés
• Vezérlés → próbaüzem → hibateszt → átadás
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 3
1. Dokumentáció
• Motor adattábla
• Hajtás kézikönyve
• Kapcsolási rajz
• PLC jeljegyzék
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 4
2. Bekapcsolás előtt
• Kábelek
• Földelés
• Árnyékolás
• Hűtés
• Motorcsatlakozás
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 5
3. Motoradatok
• Uₙ • Iₙ • fₙ • Pₙ • nₙ
• Helyes adatok = helyes hajtásbeállítás
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 6
4. Alapparaméterek
• Min./max. frekvencia
• Gyorsítás
• Lassítás
• Vezérlési mód
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 7
5. PLC kapcsolat
• RUN/STOP
• Alapjel
• READY/RUN/FAULT
• Kommunikáció és címzés
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 8
6. Első próba
• Kis alapjel
• Forgásirány
• Motoráram
• Zaj és rezgés
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 9
7. Terheléses próba
• Fokozatos frekvencianövelés
• Áram és terhelés figyelése
• Rámpák ellenőrzése
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 10
8. Hibateszt
• Kommunikációvesztés
• Külső tiltás
• Elvárt reakció ellenőrzése
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 11
9. Átadás
• Paramétermentés
• Jeljegyzék
• Próbaüzemi adatok
• Karbantartási információ
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 12
IAP kihívás
• Készíts teljes üzembe helyezési ellenőrzőlistát
• A dokumentációtól a karbantartási átadásig
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!