## Slide 1
26. hét
Kaputelefon és elektromos zár alapjai
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti

## Slide 2
IAP – Integrált Automatika Program
Mire szolgál a rendszer?
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 26. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 2
• Hívás jelzése.
• Kétirányú beszédkapcsolat.
• Ellenőrzött ajtónyitás.
• Videós rendszernél képátvitel is.

## Slide 3
IAP – Integrált Automatika Program
Fő egységek
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 26. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 3
• Kültéri egység.
• Beltéri egység.
• Tápegység.
• Elektromos zárfogadó.
• Vezetékhálózat vagy busz.

## Slide 4
IAP – Integrált Automatika Program
A hívás útja
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 26. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 4
• Hívógomb megnyomása.
• A hívott beltéri egység jelzést kap.
• Létrejön a beszédkapcsolat.
• Ajtónyitó gomb külön vezérlőjelet ad.

## Slide 5
IAP – Integrált Automatika Program
Analóg és digitális rendszerek
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 26. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 5
• Analóg rendszernél több külön vezeték lehet.
• Buszos rendszernél közös érpáron több információ továbbítható.
• A kapocskiosztás gyártónként eltérhet.
• Mindig a konkrét kapcsolási rajz az elsődleges.

## Slide 6
IAP – Integrált Automatika Program
Elektromos zár
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 26. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 6
• Villamos jel hatására engedélyezi az ajtó nyitását.
• A kaputelefon a zárvezérlést adja.
• A zár külön tápellátást is kaphat.
• A működési módot a biztonsági követelményekhez kell választani.

## Slide 7
IAP – Integrált Automatika Program
Tápegység
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 26. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 7
• A kaputelefon elektronikáját kisfeszültséggel látja el.
• A zár pillanatnyilag nagyobb áramot kérhet.
• Gyenge tápegységnél leeshet a feszültség.
• A méretezésnél a teljes rendszer igényét figyelembe kell venni.

## Slide 8
IAP – Integrált Automatika Program
Relés zárvezérlés
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 26. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 8
• COM = közös érintkező.
• NO = nyugalomban nyitott.
• NC = nyugalomban zárt.
• A relé lehetővé teszi külön zártápegység vezérlését.

## Slide 9
IAP – Integrált Automatika Program
Feszültségesés
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 26. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 9
• A vezetéknek ellenállása van.
• Nagyobb záráramnál nagyobb lehet a feszültségesés.
• Hosszú, vékony vezeték bizonytalan működést okozhat.
• A keresztmetszetet gyártói előírás szerint kell megválasztani.

## Slide 10
IAP – Integrált Automatika Program
Tipikus hibák
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 26. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 10
• Nincs hívás.
• Van hívás, nincs beszéd.
• Beszéd működik, zár nem nyit.
• A zár csak időnként működik.
• Folyamatos zárnyitás hibás NO/NC miatt.

## Slide 11
IAP – Integrált Automatika Program
Hibakeresési sorrend
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 26. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 11
• Rendszertípus és rajz azonosítása.
• Tápfeszültség ellenőrzése.
• Funkciók szétválasztása: hívás – beszéd – zár.
• Relé működésének ellenőrzése.
• Feszültségmérés a zár kapcsain terhelés alatt.

## Slide 12
IAP – Integrált Automatika Program
Biztonság
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 26. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 12
• 230 V és kisfeszültség szabályos elválasztása.
• Szerelés feszültségmentesen.
• Menekülési útvonal követelményeit figyelembe kell venni.
• A gyártói dokumentációt követni kell.

## Slide 13
IAP – Integrált Automatika Program
Önellenőrzés
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 26. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 13
• Mi a kültéri egység feladata?
• Mit csinál az ajtónyitó gomb?
• Miért lehet külön zártápegység?
• Mit jelent a COM–NO–NC?
• Miért fontos a feszültségesés?

## Slide 14
IAP – Integrált Automatika Program
IAP-kihívás
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 26. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 14
A hívás és a beszéd hibátlan, a relé kattan, de az elektromos zár nem nyit.
Adj legalább öt lehetséges okot!
Állíts fel biztonságos mérési sorrendet!
Hogyan döntöd el, hogy a tápegység, a vezeték vagy a zár hibás?