## Slide 1
28. hét
Érzékelők az intelligens épületautomatikában
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti

## Slide 2
IAP – Integrált Automatika Program
Mi az érzékelő?
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 28. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 2
• Fizikai állapotot vagy mennyiséget figyel.
• A jelenséget villamos vagy digitális jellé alakítja.
• Információt ad a vezérlőnek.
• Az automatika „szeme és füle”.

## Slide 3
IAP – Integrált Automatika Program
Gyakori érzékelők
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 28. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 3
• Mozgás- és jelenlétérzékelő.
• Fényérzékelő.
• Hőmérséklet- és páraérzékelő.
• CO2-érzékelő.
• Ajtó- és ablaknyitás-érzékelő.

## Slide 4
IAP – Integrált Automatika Program
Mozgás vagy jelenlét?
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 28. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 4
• PIR: hősugárzás változását érzékeli.
• Mozgásérzékelő nagyobb mozgásokra alkalmas.
• Jelenlétérzékelő finomabb mozgásokat is felismer.
• Tanteremben a jelenlétérzékelés előnyös lehet.

## Slide 5
IAP – Integrált Automatika Program
Fényérzékelő
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 28. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 5
• A megvilágítás szintjét figyeli.
• LUX küszöbérték állítható.
• Megakadályozhatja a felesleges nappali világítást.
• Rossz elhelyezés téves működést okozhat.

## Slide 6
IAP – Integrált Automatika Program
Hőmérséklet
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 28. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 6
• A fűtés és hűtés alapjele.
• Reprezentatív helyre kell szerelni.
• Radiátor és napsütés közelében hibás értéket mérhet.
• Légáram is befolyásolhatja.

## Slide 7
IAP – Integrált Automatika Program
Pára és CO2
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 28. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 7
• Páraérzékelő: nedvességfüggő szellőzés.
• CO2-érzékelő: levegőminőséghez kapcsolódó vezérlés.
• Tanteremben igényvezérelt szellőzésre használható.
• Az érzékelési értéket a vezérlő dolgozza fel.

## Slide 8
IAP – Integrált Automatika Program
Nyitásérzékelő
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 28. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 8
• Gyakran mágnes + reed-kontaktus.
• Ajtó vagy ablak állapotát jelzi.
• Fűtésletiltáshoz is használható.
• Riasztási és felügyeleti funkcióban is gyakori.

## Slide 9
IAP – Integrált Automatika Program
Jeltípusok
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 28. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 9
• Kétállapotú jel: BE/KI, nyitva/zárva.
• Analóg jel: például 0–10 V.
• Buszos rendszerben digitális mérési adat.
• A vezérlő bemenetének kompatibilisnek kell lennie.

## Slide 10
IAP – Integrált Automatika Program
NO és NC
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 28. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 10
• NO: nyugalomban nyitott.
• NC: nyugalomban zárt.
• A választás a funkciótól függ.
• NC esetén vezetékszakadás is felismerhető lehet.

## Slide 11
IAP – Integrált Automatika Program
Elhelyezés
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 28. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 11
• A látóteret ne takarja akadály.
• Fényérzékelőt ne zavarja közvetlen lámpafény.
• Hőérzékelőt ne szerelj hőforrás mellé.
• Kültéren megfelelő IP-védettség kell.

## Slide 12
IAP – Integrált Automatika Program
Kiválasztás
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 28. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 12
• Mérendő mennyiség.
• Mérési tartomány és pontosság.
• Tápfeszültség és kimeneti jel.
• Környezeti feltételek.
• Vezérlővel való kompatibilitás.

## Slide 13
IAP – Integrált Automatika Program
Tipikus hibák
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 28. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 13
• Rossz elhelyezés.
• Helytelen LUX vagy időbeállítás.
• Hibás tápellátás.
• NO/NC félreértelmezése.
• Kommunikációs vagy vezetékezési hiba.

## Slide 14
IAP – Integrált Automatika Program
Hibakeresés
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 28. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 14
• Érzékeli-e a fizikai eseményt?
• Megvan-e a tápfeszültség?
• Megjelenik-e a kimeneti jel?
• Eljut-e a jel a vezérlőig?
• A vezérlő helyesen értelmezi-e?

## Slide 15
IAP – Integrált Automatika Program
Önellenőrzés
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 28. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 15
• Mi a PIR működési alapja?
• Miért kell LUX-beállítás?
• Mit jelent NO és NC?
• Miért fontos az érzékelő helye?
• Mi lehet a hibakeresés első lépése?

## Slide 16
IAP – Integrált Automatika Program
IAP-kihívás
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 28. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 16
A tantermi világítás nappal is ég, és néha lekapcsol, miközben mindenki bent ül.
Mely érzékelők vagy beállítások lehetnek hibásak?
Mit vizsgálnál meg először?
Készíts konkrét javítási tervet!