## Slide 1
30. hét
Erősáramú és gyengeáramú rendszerek együttműködése
Érzékelő → vezérlő → aktor → teljesítményoldal

## Slide 2
IAP – Integrált Automatika Program
Honnan indultunk?
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 30. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 2
• Régen a kapcsoló közvetlenül kapcsolta a fogyasztót.
• Az automatizálás szétválasztotta a döntést és a teljesítménykapcsolást.
• Ma az információ és az energia külön úton haladhat.

## Slide 3
IAP – Integrált Automatika Program
Teljesítményoldal
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 30. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 3
• 230/400 V-os fogyasztói áramkörök.
• Világítás, motor, fűtés, dugaszolóaljzat.
• Védelem, méretezés és kapcsolókészülékek.

## Slide 4
IAP – Integrált Automatika Program
Jel- és vezérlőoldal
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 30. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 4
• Érzékelők és vezérlőjelek.
• Gyakran 24 V DC.
• Potenciálmentes kontaktus, 0–10 V, buszkommunikáció.

## Slide 5
IAP – Integrált Automatika Program
A két oldal találkozása
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 30. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 5
• Érzékelő információt ad.
• A vezérlő dönt.
• Az aktor/relé végrehajt.
• A kontaktor nagyobb terhelést kapcsolhat.

## Slide 6
IAP – Integrált Automatika Program
Folyosóvilágítás példa
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 30. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 6
• Jelenlét érzékelése.
• Fényérték ellenőrzése.
• Vezérlőlogika dönt.
• Aktor vagy kontaktor kapcsolja a 230 V-os lámpákat.

## Slide 7
IAP – Integrált Automatika Program
Miért kell köztes kapcsolóelem?
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 30. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 7
• A vezérlőkimenet terhelhetősége korlátozott.
• A fogyasztó bekapcsolási árama nagy lehet.
• Relé vagy kontaktor választja szét a funkciókat.

## Slide 8
IAP – Integrált Automatika Program
24 V-os vezérlőkör
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 30. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 8
• Tápegység: 230 V AC → 24 V DC.
• Érzékelő → vezérlőbemenet.
• Vezérlőkimenet → aktor/kontaktor.
• A fogyasztó külön teljesítményáramkörön működik.

## Slide 9
IAP – Integrált Automatika Program
EMC
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 30. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 9
• Elektromágneses összeférhetőség.
• Motorok és kapcsolóüzemű eszközök zavarforrások lehetnek.
• A jelvezetékek zavarérzékenyek lehetnek.

## Slide 10
IAP – Integrált Automatika Program
Kábelvezetés
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 30. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 10
• Nem minden jel- és teljesítményvezeték vezethető tetszőlegesen együtt.
• Kerülni kell a szükségtelen hosszú párhuzamos nyomvonalat.
• A rendszer és a gyártó előírásai az irányadók.

## Slide 11
IAP – Integrált Automatika Program
Árnyékolás és földelés
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 30. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 11
• Az árnyékolás önmagában nem varázsszer.
• A helyes bekötés rendszerfüggő.
• Potenciálkiegyenlítés és dokumentáció fontos.

## Slide 12
IAP – Integrált Automatika Program
Biztonság
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 30. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 12
• 230/400 V-on feszültségmentesítés szükséges.
• A kapcsokat és feszültségszinteket azonosítani kell.
• Az automatika nem helyettesíti a villamos védelmet.

## Slide 13
IAP – Integrált Automatika Program
Tipikus hiba
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 30. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 13
• Az érzékelő jelez.
• A PLC bemenet változik.
• A PLC kimenet aktív.
• A lámpa mégsem világít – hol a hiba?

## Slide 14
IAP – Integrált Automatika Program
IAP hibakeresési lánc
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 30. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 14
• 1. érzékelő
• 2. vezérlő bemenet
• 3. logika
• 4. kimenet
• 5. aktor/kontaktor
• 6. teljesítményoldal

## Slide 15
IAP – Integrált Automatika Program
Összefoglalás
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 30. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 15
• A jeloldal információt továbbít.
• A vezérlő döntést hoz.
• Az aktor végrehajt.
• A teljesítményoldal energiát ad a fogyasztónak.

## Slide 16
IAP – Integrált Automatika Program
IAP-kihívás
Épületvillamosság 2 – Felnőtt – Jelenléti | 30. hét • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! • 16
• PLC kimenet aktív, de a folyosóvilágítás sötét.
• Jelöld ki a mérési pontokat a PLC-től a lámpákig.
• Minden mérésnél mondd meg, milyen következtetést vonsz le!