## Slide 1
Villamos alapismeretek - 9. hét
Kapcsolók, nyomógombok és egyszerű kapcsolókészülékek
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 2
Tanulási cél
A kapcsolók és nyomógombok feladatának megértése.
Az NO és NC érintkezők felismerése.
A kapcsoló és a nyomógomb működésének összehasonlítása.
Egyszerű kapcsolókészülékek gyakorlati alkalmazásának megismerése.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 3
Kapcsolódás a 8. héthez
A vezeték biztosítja az áram útját, a szigetelés a biztonságos elválasztást.
A 9. héten azt vizsgáljuk, hogyan szakítjuk meg, zárjuk vagy változtatjuk meg szándékosan az áram útját.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 4
Történeti kitekintés
A korai villamos berendezésekben egyszerű kézi fémérintkezők végezték a kapcsolást.
Később megjelentek a rugós, billenő-, forgó- és nyomógombos szerkezetek.
Ma mechanikus, elektronikus és érintésérzékeny kapcsolókkal is találkozunk.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 5
Nyitott és zárt áramkör
Zárt áramkör: folytonos vezető út áll rendelkezésre, ezért áram folyhat.
Nyitott áramkör: a vezető út megszakad, ezért ideális esetben nem folyik áram.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 6
NO érintkező
NO = Normally Open = alaphelyzetben nyitott.
Működtetés nélkül nincs vezető kapcsolat.
Működtetéskor az érintkező zár.
Gyakori példa: START nyomógomb.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 7
NC érintkező
NC = Normally Closed = alaphelyzetben zárt.
Működtetés nélkül vezető kapcsolat van.
Működtetéskor az érintkező nyit.
Gyakori példa: STOP nyomógomb.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 8
Kapcsoló vagy nyomógomb?
Kapcsoló: általában megtartja a beállított állapotát.
Nyomógomb: többnyire csak működtetés közben változtatja meg az érintkező állapotát.
Elengedéskor a rugó visszaállítja a nyomógombot alaphelyzetbe.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 9
Váltóérintkező
Egy közös pontot két lehetséges érintkező közül az egyikhez kapcsol.
Nemcsak ki- és bekapcsolásra, hanem két áramút közötti választásra is használható.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 10
Érintkezők terhelhetősége
A kapcsolókészülék csak a megadott névleges feszültség- és áramértékeken belül használható.
Túlterheléskor melegedés, ívképződés, érintkezőkárosodás vagy összehegedés is bekövetkezhet.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 11
Gyakorlati példák
Szobai világításkapcsoló - tartós állapotú kapcsoló.
Csengő - pillanatműködésű NO nyomógomb.
START - gyakran NO.
STOP - gyakran NC.
Váltókapcsoló - két áramút közötti átkapcsolás.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 12
IAP-kihívás
NO és NC nyomógomb, egyszerű kapcsoló és multiméter segítségével azonosítsd az érintkezők alaphelyzetét.
Feszültségmentes állapotban folytonosságméréssel vizsgáld meg, hogyan változik az állapot működtetéskor.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 13
Összefoglalás
NO: alaphelyzetben nyitott.
NC: alaphelyzetben zárt.
A kapcsoló jellemzően megtartja az állapotát.
A nyomógomb elengedéskor visszatér alaphelyzetbe.
Mindig figyelni kell a készülék névleges adataira.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!