## Slide 1
IAP
HIBAVÉDELEM ALAPJAI
Közvetlen és közvetett érintés • védővezető • automatikus lekapcsolás
13. hét • Villamos szerelések • 11. évfolyam
!

## Slide 2
TÉMAKÖR INDÍTÁSA
Hibavédelem 18 órában
A 13-18. hét közös célja: hiba esetén se legyen veszélyes érintési állapot.
13
13
Alapok
14
14
PE/PEN/EPH
15
15
Lekapcsolás
16
16
FI-relé
17
17
Ellenőrzések
18
18
Kihívás
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 13. hét
2

## Slide 3
ALAPKÉRDÉS
Mi ellen véd a hibavédelem?
Nem csak az üzemszerű működés számít, hanem a meghibásodás következménye is.
ÜZEMSZERŰ ÁLLAPOT
A berendezés működik, de ettől még nem biztos, hogy hibára is biztonságos.
HIBAÁLLAPOT
Szigetelési hiba, szakadás, rossz kötés vagy hibás bekötés miatt veszély keletkezhet.
VÉDELEM
A veszélyes állapotot gyorsan meg kell szüntetni.
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 13. hét
3

## Slide 4
FOGALMAK
Közvetlen és közvetett érintés
A két helyzet felismerése a hibavédelem alapja.
KÖZVETLEN ÉRINTÉS
AKTÍV RÉSZ
Az ember üzemszerűen feszültség alatt álló részt érint: például csupasz vezetéket vagy nyitott sorkapcsot.
KÖZVETETT ÉRINTÉS
HIBÁS TEST
Az ember olyan testet érint, amely csak hiba miatt került feszültség alá.
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 13. hét
4

## Slide 5
HIBAHELYZET
Hogyan lesz veszélyes a készüléktest?
Szigetelési hiba esetén a fém burkolat feszültség alá kerülhet.
1
Szigetelési hiba alakul ki.
2
A fém test feszültség alá kerülhet.
3
Érintéskor áram haladhat át az emberen.
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 13. hét
5

## Slide 6
VÉDŐVEZETŐ
A PE szerepe
A védővezető nem üzemi vezető: hiba esetén ad biztonságos áramutat.
PE
véd
Védővezető. Hiba esetén a hibaáram útja.
N
üzemi
Üzemi nullavezető. Normál üzemben áram folyhat rajta.
PEN
kombinált
Kombinált vezető bizonyos rendszerekben. Kezelése fokozott figyelmet igényel.
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 13. hét
6

## Slide 7
AUTOMATIKUS LEKAPCSOLÁS
A védelem működési lánca
Hiba -> hibaáram -> védelmi készülék -> lekapcsolás.
HIBA
szigetelési hiba
HIBAÁRAM
PE útvonal
LEKAPCSOLÁS
kismegszakító / FI-relé
BIZTONSÁG
veszély megszűnik
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 13. hét
7

## Slide 8
TANÓRAI MUNKA
A 13. hét 3 órája
Fogalom, helyzetfelismerés, döntési lánc.
1. ÓRA
Hibavédelem fogalma, áramütési helyzetek.
2. ÓRA
Közvetlen és közvetett érintés felismerése.
3. ÓRA
Hibaáram útja és döntési lánc készítése.
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 13. hét
8

## Slide 9
GYAKORLATI FELADAT
Biztonsági helyzetelemzés
Feszültségmentes oktatási állomáson veszélyek azonosítása.
MEGFIGYELÉS
Milyen veszélyt látsz?
MEGNEVEZÉS
Közvetlen vagy közvetett érintés?
INTÉZKEDÉS
Mit kell tenni a biztonságért?
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 13. hét
9

## Slide 10
DOKUMENTÁCIÓ
Nem elég látni - le kell írni
Veszély, következmény, intézkedés, szakmai indoklás.
JEGYZŐKÖNYV
Veszély / hiba - következmény - intézkedés.
INDOKLÁS
A szakmai döntést röviden, érthetően meg kell magyarázni.
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 13. hét
10

## Slide 11
IAP KIHÍVÁS
Dönts szakemberként!
A működés nem bizonyítja a hibavédelmi megfelelőséget.
HELYZET
Fémburkolatú készülék burkolata hiba miatt feszültség alá kerülhet.
KÉRDÉS
Mi történik PE vezető nélkül vagy hibás PE esetén?
VÁLASZ
A működés nem azonos a biztonságos hibavédelemmel.
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 13. hét
11

## Slide 12
ÖSSZEFOGLALÁS
A hét lényege
A jó szerelő hiba esetére is gondolkodik.
1
Közvetlen érintés: aktív rész.
2
Közvetett érintés: hiba miatt veszélyes test.
3
PE és védelem együtt működik.
4
Hiba esetén gyors lekapcsolás kell.
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 13. hét
12