## Slide 1
21. hét
Frekvenciaváltó és PLC ipari kommunikációja
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 2
20. hét → 21. hét
• Külön I/O vezetékek helyett
• Több adat egy kommunikációs kapcsolaton
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 3
Mit viszünk át?
• RUN / STOP / RESET
• Frekvencia-alapjel
• READY / RUN / FAULT
• Tényleges frekvencia
• Motoráram / diagnosztika
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 4
Példák protokollokra
• Modbus RTU
• Modbus TCP
• PROFINET
• EtherNet/IP
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 5
Fontos különbség
• RS-485 ≠ Modbus RTU
• Ethernet ≠ PROFINET
• Fizikai/jelátviteli megoldás és protokoll nem ugyanaz
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 6
PLC → hajtás
• Vezérlőszó
• Engedélyezés
• RUN
• RESET
• Sebesség/frekvencia-alapjel
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 7
Hajtás → PLC
• Állapotszó
• READY
• RUN
• FAULT
• Mért és diagnosztikai adatok
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 8
Miért jó?
• Kevesebb huzalozás
• Több adat
• Jobb diagnosztika
• HMI-integráció
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 9
Kommunikációvesztés
• Mi történjen, ha megszakad a kapcsolat?
• Leállás?
• Utolsó alapjel?
• Technológia és kockázat alapján kell dönteni
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 10
Üzembe helyezés
• Protokoll → címzés → PLC konfiguráció
• Adattérkép → próbaüzem → hibateszt
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 11
Biztonság
• Normál buszkommunikáció nem automatikusan safety
• Biztonsági funkcióhoz megfelelő safety megoldás kell
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 12
IAP kihívás
• Hasonlítsd össze: külön I/O vs busz
• Vezetékezés • adatmennyiség • diagnosztika • hibakeresés
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!