## Slide 1
31. hét
Ipari rendszerek adatmentése, verziókezelése és helyreállítása
Villamos berendezések • Felnőtt oktatás
IAP • Villamos berendezések • 31. hét 1/12

## Slide 2
Miért fontos?
Egy tartalék PLC önmagában nem elég.
A működéshez program, paraméterek, kommunikáció és dokumentáció is kell.
A cél: gyors, ellenőrizhető visszaállítás.
IAP • Villamos berendezések • 31. hét 2/12

## Slide 3
Történeti háttér
Relés rendszerek: rajzok és beállítási jegyzőkönyvek.
PLC-k: programfájlok és hardverkonfiguráció.
Mai OT-rendszerek: PLC + HMI/SCADA + hajtások + hálózat + jogosultságok.
IAP • Villamos berendezések • 31. hét 3/12

## Slide 4
Mit kell menteni?
PLC program és konfiguráció
HMI/SCADA projekt
Frekvenciaváltó paraméterek
Hálózati eszközök konfigurációja
Kapcsolási rajz, I/O-lista, eszközlista
IAP • Villamos berendezések • 31. hét 4/12

## Slide 5
Backup ≠ archiválás
Backup: helyreállításhoz készített másolat.
Archiválás: korábbi állapotok hosszú távú megőrzése.
Verziókezelés: ki, mikor, mit és miért változtatott.
IAP • Villamos berendezések • 31. hét 5/12

## Slide 6
Jó fájlnév és változásnapló
Gép_Projekt_2026-09-27_v03
Minden módosításhoz rövid leírás.
Az „final_final2” nem verziókezelés.
IAP • Villamos berendezések • 31. hét 6/12

## Slide 7
3-2-1 gondolat
Több példány.
Eltérő tárolási mód.
Legalább egy elkülönített/offline vagy védett példány.
Egyetlen közös hálózati mappa nem elég.
IAP • Villamos berendezések • 31. hét 7/12

## Slide 8
RPO és RTO
RPO: mennyi adat/config veszteség fogadható el?
RTO: mennyi idő alatt kell helyreállni?
A két érték meghatározza a mentés gyakoriságát és a helyreállítási tervet.
IAP • Villamos berendezések • 31. hét 8/12

## Slide 9
Helyreállítási sorrend
1. Biztonságos állapot
2. Hiba okának azonosítása
3. Utolsó ismert jó verzió
4. Hálózat → PLC → HMI → hajtás
5. I/O és reteszelések ellenőrzése
6. Próbaüzem → dokumentálás
IAP • Villamos berendezések • 31. hét 9/12

## Slide 10
Gyakorlati példa
Szállítószalag PLC meghibásodik.
Van tartalék CPU.
Kérdés: megvan-e a program, HMI-projekt, VFD-paraméter és hálózati dokumentáció?
IAP • Villamos berendezések • 31. hét 10/12

## Slide 11
Ellenőrző kérdések
Mi a backup és archiválás különbsége?
Mit mentenél egy PLC-s hajtásnál?
Miért kell elkülönített mentés?
Mi az „utolsó ismert jó” verzió?
Miért kell restore-próba?
IAP • Villamos berendezések • 31. hét 11/12

## Slide 12
IAP-kihívás
Készíts helyreállítási csomagot legalább 10 tétellel!
Fájlnév • verzió • dátum • tárolási hely • helyreállítási sorrend
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
IAP • Villamos berendezések • 31. hét 12/12