## Slide 1
PLC alapismeretek – 3. hét
Digitális bemenetek és az első PLC program

## Slide 2
A hét mottója
„A PLC nem találgat. Csak azt tudja, amit a bemenetekken keresztül érzékel."
Tanulási célok
Digitális bemenet fogalma és logikai 0/1 állapot
Bemeneti címzés megértése
Első PLC-program elkészítése és tesztelése

## Slide 3
Mi a digitális jel?
0 – KI / OFF / Hamis
Nincs jel, a bemenet inaktív. A PLC logikai hamis állapotot észlel.
1 – BE / ON / Igaz
Jel érzékelhető, a bemenet aktív. A PLC logikai igaz állapotot rögzít.
Jellemző eszközök: nyomógomb, végálláskapcsoló, közelítésérzékelő

## Slide 4
A PLC fő részei
Tápegység
Stabil DC feszültséget biztosít a belső elektronika számára.
CPU
Végrehajtja a programot, kezeli a be- és kimeneteket.
Memória
Tárolja az operációs rendszert, a felhasználói programot és az adatokat.
Kommunikációs interfész
Ethernet, Modbus, PROFINET és egyéb ipari protokollok.

## Slide 5
Digitális be- és kimenetek
Jelcsoportok összefoglalása
Digitális bemenetek (DI): kétállapotú jelek fogadása (0/1) – pl. nyomógomb, érzékelő
Digitális kimenetek (DO): relés vagy tranzisztoros kimenet – pl. lámpa, mágneskapcsoló
Analóg be/kimenetek (AI/AO): folytonos jelek – 0–10 V vagy 4–20 mA tartományban

## Slide 6
A PLC tápegysége
Feszültségátalakítás lépései
A visszacsatolás biztosítja az állandó kimeneti feszültséget terhelésváltozás esetén is.
230 V AC hálózat
Váltakozó hálózati feszültség bemenete
Graetz-híd egyenirányítás
~325 V DC csúcsfeszültség keletkezik
Kapcsolóüzemű MOSFET átalakító
Stabil kisfeszültségű DC kimenet

## Slide 7
Miért lesz 230 V-ból ~325 V?
Effektív érték vs. csúcsérték
A hálózati 230 V effektív érték – a szinuszos jel csúcsértéke ennél jóval magasabb.
Matematikai összefüggés
Ucsúcs = √2 · 230 V ≈ 325 V – ez a Graetz-híd és pufferkondenzátor után megjelenő DC feszültség.
Kapcsolóüzemű tápegység feladata
A ~325 V DC-t tovább alakítja stabil, alacsony feszültségű DC kimenetté a PLC elektronika számára.

## Slide 8
Neumann János és a tárolt program elve
1903–1957
Magyar matematikai zseni
Magyar származású matematikus, a modern számítógép-architektúra megalapozója.
Neumann-elv: a program utasításai és az adatok egyaránt a memóriában tárolódnak – ez a mai PLC-k alapja is.
A PLC-k felépítése (CPU + memória + be/kimenetek) pontosan ezt az elvet tükrözi a gyári automatizálásban.

## Slide 9
Fetch – Decode – Execute ciklus
Execute
Decode
Fetch
A ciklus folyamatosan ismétlődik: FETCH → DECODE → EXECUTE → ... – ez a CPU szintű működés alapja minden modern vezérlőrendszerben.

## Slide 10
PLC scan ciklus vs. Neumann-ciklus
Neumann-ciklus (CPU szinten)
01
Fetch
Utasítás beolvasása a memóriából
02
Decode
Utasítás értelmezése a vezérlőegység által
03
Execute
Végrehajtás az ALU által, eredmény tárolása
PLC scan ciklus (felhasználói szint)
Ciklusidő: tipikusan néhány ms; befolyásolja a program mérete és a CPU teljesítménye.
01
Bemenetek beolvasása
Aktuális I/O állapotok rögzítése
02
Program végrehajtása
A felhasználói ladder/utasításlista futtatása
03
Kimenetek frissítése
Számított értékek kiadása a kimenetekre
04
Diagnosztika
Rendszerellenőrzés, majd újrakezdés

## Slide 11
Bemeneti címzés – gyártónként
Eaton easy
I1, I2, I3 …
LG (LS)
P000, P001, P002 …
Omron
0.00, 0.01, 0.02 …
A kimeneteket hasonlóan jelölik: Q1, Q000, 100.00 stb. – a szintaxis gyártóspecifikus, de a logika azonos.

## Slide 12
Az első PLC-program: I1 → Q1
Feladat
START nyomógomb (I1) megnyomására kapcsoljon be a jelzőlámpa (Q1).
Ladder diagram logika
|----[ I1 ]------( Q1 )----|
I1 = 1
→ Q1 = 1 (lámpa BE)
I1 = 0
→ Q1 = 0 (lámpa KI)

## Slide 13
Laborfeladat – lépések
1
Nyomógomb bekötése
Az első bemenetre (I1) csatlakoztatjuk a START nyomógombot.
2
Jelzőlámpa bekötése
Az első kimenetre (Q1) csatlakoztatjuk a jelzőlámpát.
3
Program elkészítése
A ladder diagramot a szoftverben szerkesztjük meg.
4
Program letöltése
Az elkészített programot letöltjük a PLC-re.
5
Online monitor
Valós idejű állapotfigyelés – ellenőrizzük a bemeneti és kimeneti állapotokat.

## Slide 14
Gyakori hibák és mérnöki gondolkodás
⚠️ Hibás címzés
Rossz I/Q szám megadása – a program nem a valódi eszközt vezérli.
⚠️ STOP mód
A PLC nem hajtja végre a programot – ellenőrizd az üzemmódot!
⚠️ Hiányzó tápfeszültség
Hibás bekötés vagy tápkimaradás – a bemenet nem kap jelet.
⚠️ Program nincs letöltve
A PLC az előző programot futtatja, vagy üres memóriával dolgozik.
A működő LED még nem jelenti, hogy a vezérlés biztonságos – mindig vizsgáljuk a rendellenes helyzeteket is!

## Slide 15
Összefoglalás és önellenőrzés
Digitális bemenetek szerepe
A digitális bemenetek jelentik a PLC kapcsolatát a külvilággal – rajtuk keresztül érzékeli a valóságot.
Ciklus-hierarchia
A Fetch–Decode–Execute ciklus és a PLC scan ciklus egymásra épül: CPU-szint és felhasználói szint együtt alkotja a rendszert.
Önellenőrző kérdések
Mit jelent a digitális jel?
Mi az I1 és Q1?
Miért fontos az online monitor?
Sorolj fel négy gyakori hibát!
„A PLC nem gondolkodik helyettünk – csak pontosan végrehajtja azt, amit megterveztünk." – IAP mérnöki alapelv

## Slide 16
Források
IAP_PLC_03_het_VALODI_IAP.pdf