## Slide 1
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
2. hét – Feszültség és áramkör
IAP bemutató
Felnőtt oktatás • Villamos alapismeretek

## Slide 2
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
Miért fontos a feszültség?
• A feszültség két pont villamos állapota közötti különbséget fejezi ki.
• Jele: U. Mértékegysége: volt (V).
• A feszültség önmagában még nem jelenti azt, hogy áram is folyik.
• Áram akkor indulhat meg, ha vezető út is létrejön.

## Slide 3
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
Történeti kitekintés – Alessandro Volta
• A döntő lépés a voltaoszlop megalkotása volt 1800 körül.
• A voltaoszlop tartós villamos feszültséget tudott létrehozni.
• Ezzel lehetővé vált a folyamatos villamos áram vizsgálata.
• A volt mértékegység Alessandro Volta nevét őrzi.

## Slide 4
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
Az egyszerű villamos áramkör
• Áramforrás – létrehozza és fenntartja a feszültséget.
• Vezeték – biztosítja a vezető kapcsolatot.
• Kapcsoló – megszakítja vagy zárja az áram útját.
• Fogyasztó – a villamos energiát más energiaformává alakítja.

## Slide 5
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
Nyitott és zárt áramkör
• Nyitott áramkör: az áram útja valahol megszakad.
• Zárt áramkör: folytonos vezető út alakul ki az áramforrástól vissza az áramforrásig.
• A fogyasztó működéséhez megfelelő feszültség és zárt áramkör szükséges.

## Slide 6
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
Mi kell az áram megindulásához?
• 1. Feszültségkülönbség.
• 2. Zárt, vezető út.
• Ha bármelyik hiányzik, a fogyasztó nem működik.
• Ez a villamos hibakeresés egyik legalapvetőbb gondolatmenete.

## Slide 7
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
Gyakorlati példa – 24 V DC
• +24 V → kapcsoló → jelzőlámpa → 0 V.
• Nyitott kapcsolónál a kör megszakad, a lámpa nem világít.
• Zárt kapcsolónál létrejön a teljes áramút, a lámpa világít.
• A kapcsoló nem termeli az áramot: az áram útját nyitja vagy zárja.

## Slide 8
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
Feszültségmérés multiméterrel
• A feszültséget mindig két pont között mérjük.
• DC áramkörnél a multimétert egyenfeszültség-mérésre állítjuk.
• A mérővezetékeket a vizsgált két pontra csatlakoztatjuk.
• A mérés segítségével megkereshető, hol szakad meg az áramkör.

## Slide 9
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
Összefoglalás
• A feszültség két pont közötti villamos különbség.
• Az egyszerű áramkör fő részei: áramforrás, vezeték, kapcsoló és fogyasztó.
• Feszültség + zárt vezető út → áram folyhat.
• Hibakereséskor először azt vizsgáljuk: van feszültség, és zárt-e az áramút?

## Slide 10
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
IAP-kihívás
• A tápegység kimenetén 24 V mérhető, de a jelzőlámpa nem világít.
• Sorolj fel legalább három lehetséges hibát!
• Milyen sorrendben ellenőriznéd őket?
• Indokold, miért ebben a sorrendben haladnál!