## Slide 1
9. hét - Kapcsolók és dugaljak szerelési alapjai
25-27. óra • biztonságos bekötés, rögzítés és ellenőrzés
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 09. hét

## Slide 2
Történelmi nyitó
A kapcsolók a világítás vezérlésének alapvető szerelvényeivé váltak.
A dugaljak szabványos, biztonságos csatlakozási pontot adnak a fogyasztóknak.
A mai szerelvény egyszerre villamos és mechanikai biztonsági elem.
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 09. hét

## Slide 3
Heti térkép
1. óra: szerelvénydobozok, kapcsolók, kapcsok felismerése
2. óra: dugalj L-N-PE bekötési logikája
3. óra: gyakorlati szerelés és ellenőrzés
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 09. hét

## Slide 4
A szerelvénydoboz szerepe
Stabil mechanikai alapot ad.
Helyet biztosít a vezetőknek és kötéseknek.
Nem lehet sérült, laza vagy túlzsúfolt.
A vezetékek nem szorulhatnak a szerelvény mögé.
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 09. hét

## Slide 5
Egypólusú kapcsoló
A kapcsoló a fázisvezetőt szakítja meg.
Bekötés előtt azonosítsd a kapcsokat.
A vezető legyen megfelelően blankolva és stabilan rögzítve.
A nullavezetőt nem szakítjuk meg hagyományos egypólusú kapcsolóval.
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 09. hét

## Slide 6
Földelt dugalj
L - fázisvezető
N - nullavezető
PE - védővezető
A PE folytonossága és biztos rögzítése kiemelt ellenőrzési pont.
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 09. hét

## Slide 7
Tipikus szerelési hibák
Laza kapocs vagy kilógó rézér
Felcserélt vagy hibásan azonosított vezetők
Hiányzó / rosszul bekötött PE
Becsípett szigetelés
Ferde vagy laza szerelvény
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 09. hét

## Slide 8
Biztonságos munkasorrend
Feszültségmentes állapot ellenőrzése
Vezetők és kapcsok azonosítása
Bekötés és mechanikai ellenőrzés
Rendezett elhelyezés a dobozban
Rögzítés és szemrevételezés
Villamos ellenőrzés csak előírt módon
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 09. hét

## Slide 9
Gyakorlat - kapcsoló
Készítsd elő a vezetőket.
Kösd be a fázisvezetőt a megfelelő kapcsokra.
Ellenőrizd húzópróbával a kötést.
Rögzítsd a kapcsolót egyenesen.
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 09. hét

## Slide 10
Gyakorlat - dugalj
Azonosítsd L, N, PE pontokat.
Kösd be különös figyelemmel a PE vezetőt.
Rendezd el a vezetékeket törés nélkül.
Rögzítés után ellenőrizd a szerelvény stabilitását.
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 09. hét

## Slide 11
Ellenőrző kérdések
Melyik vezetőt szakítja meg az egypólusú kapcsoló?
Miért fontos a PE vezető?
Mitől lesz jó a kapocskötés?
Mit ellenőrzünk a szerelvény rögzítése előtt?
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 09. hét

## Slide 12
09. hét - zárás
Következő hét: Egyszerű világítási áramkör - egypólusú kapcsolás kialakítása
Helyes vezetőazonosítás.
Biztos és ellenőrzött kapocskötés.
A PE nem opcionális.
Stabil, rendezett mechanikai szerelés.
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 09. hét