## Slide 1
28. hét - Digital Twin
A digitális iker és a virtuális üzembe helyezés
Felnőtt oktatás • digitális • 1 × 45 perc
„A legjobb hibák azok, amelyeket még a gép megépítése előtt megtalálunk.”
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 2
A világ nagy kérdése
Hogyan tesztelhetünk PLC-programot a valódi gép elkészülése előtt?
A megoldás egyik eszköze: szimuláció + digitális modell + vezérlőprogram.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 3
Történeti fejlődés
CAD → 3D szimuláció
Virtuális üzembe helyezés
Digital Twin
Valós adatokkal frissített digitális modellek
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 4
Mi a digitális iker?
Fizikai gép vagy folyamat virtuális reprezentációja
Viselkedést és adatokat is modellezhet
Nem minden 3D modell digitális iker
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 5
Három tipikus szint
Termék digitális ikre
Folyamat digitális ikre
Üzem digitális ikre
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 6
Virtuális üzembe helyezés
PLC-program → virtuális gép
Virtuális érzékelők → PLC-bemenetek
Normál és hibás állapotok tesztelése
A fizikai gép nélkül is ellenőrizhető a vezérlési logika jelentős része.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 7
Szállítószalag-példa
PLC: M1 = 1
Virtuális szalag elindul
Munkadarab eléri S1/S2 érzékelőt
A modell visszaadja a jelet a PLC-nek
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 8
Mit tesztelhetünk?
I/O és szekvencia
Időzítések
Reteszelések
Hibareakciók
HMI/SCADA jelzések egy része
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 9
Hibabefecskendezés
Beragadt érzékelő
Hiányzó munkadarab
Motor nem indul
Kommunikációhiba
Időtúllépés
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 10
A modell korlátai
A szimuláció pontossága a modelltől függ
A valós mechanika és villamos rendszer eltérhet
A valós biztonsági ellenőrzés továbbra is kötelező
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 11
Kapcsolat az Ipar 4.0-val
Valós gépadat → digitális modell
IIoT / OPC UA adatkapcsolat
Állapotkövetés, elemzés, optimalizálás
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 12
IAP kihívás
2 szállítószalag • 2 motor • 3 érzékelő
START / STOP
Legalább 1 reteszelés
Találj ki egy virtuálisan előidézhető hibát!
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!