## Slide 1
24. hét
Motorvédő kapcsolók és túlterhelés-védelem
11. évfolyam • Villamos szerelések • 70-72. óra
MOTOR
TÚLTERHELÉS
VÉDELEM

## Slide 2
Mit tanulunk?
Túlterhelés és zárlat megkülönböztetése
Motorvédő kapcsoló szerepe
Túlterhelési relé működése
Áramtartomány és beállítás értelmezése
Motorvédelmi kör szerelése és ellenőrzése
IAP • Villamos szerelések • 24. hét

## Slide 3
Mi veszélyezteti a motort?
Mechanikai túlterhelés
Szoruló vagy nehezen járó hajtás
Fáziskiesés
Hibás árambeállítás
Nem megfelelő üzemi körülmények
IAP • Villamos szerelések • 24. hét

## Slide 4
Túlterhelés ≠ zárlat
Túlterhelés: tartósan a névlegesnél nagyobb áram
Zárlat: nagyon gyors, nagymértékű áramnövekedés
Eltérő hibajelenség → eltérő védelmi működés
TÚLTERHELÉS
hőhatás, időfüggő leoldás
ZÁRLAT
nagy hibaáram, gyors lekapcsolás
IAP • Villamos szerelések • 24. hét

## Slide 5
Motorvédő kapcsoló
Kézi kapcsolás
Beállítható túlterhelés-védelem
Típustól függő zárlati védelmi funkció
A tartományt a motor névleges áramához kell választani
IAP • Villamos szerelések • 24. hét

## Slide 6
Túlterhelési relé
Mágneskapcsolóval együtt alkalmazható
Tartós túláram esetén leold
95-96 NC érintkező megszakíthatja KM1 vezérlőkörét
97-98 NO érintkező jelzésre használható
95-96
NC - leoldáskor nyit
97-98
NO - leoldáskor zár
IAP • Villamos szerelések • 24. hét

## Slide 7
A helyes beállítás
Kiindulás: motor adattáblája és gyártói előírás
Túl magas érték → elégtelen védelem
Túl alacsony érték → indokolatlan leoldás
A készülék beállítási tartománya fedje le a szükséges értéket
IAP • Villamos szerelések • 24. hét

## Slide 8
Példa
Motor névleges árama: 2,4 A
Motorvédő kapcsoló tartománya: 1,6-2,5 A
A tartomány alkalmas a 2,4 A érték beállítására
A végleges beállítást mindig a konkrét motor és előírás alapján végezzük
IAP • Villamos szerelések • 24. hét

## Slide 9
Szerelési sorrend
Feszültségmentesítés
Készülék és adattábla ellenőrzése
Mechanikai rögzítés
Főáramkör és vezérlőkör bekötése
Árambeállítás
Kötésellenőrzés és engedélyezett próba
IAP • Villamos szerelések • 24. hét

## Slide 10
Gyakorlati feladat
Motorvédő készülék azonosítása
95-96 / 97-98 érintkezők kimérése
DIN-sínes vagy mágneskapcsolóhoz illesztett szerelés
95-96 bekötése KM1 vezérlőkörébe
Beállítás és működési próba
IAP • Villamos szerelések • 24. hét

## Slide 11
Tipikus hibák
Nem megfelelő áramtartomány
Túl magas beállítás
95-96 helyett hibás érintkező használata
Laza főáramköri kötés
A motor adattáblájának figyelmen kívül hagyása
IAP • Villamos szerelések • 24. hét

## Slide 12
IAP heti kihívás
A motor névleges árama 3,1 A.
Melyik motorvédő tartomány a jobb választás?
A) 1,6-2,5 A
B) 2,5-4 A
Helyes válasz: B - a szükséges 3,1 A érték ebben a tartományban állítható be.
IAP • Villamos szerelések • 24. hét

## Slide 13
Összefoglalás
A túlterhelés tartós túláramot jelent
A motorvédelem célja a káros túlmelegedés megelőzése
A motorvédő kapcsolót a motorhoz kell illeszteni
95-96 tipikusan a vezérlőkör lekapcsolására szolgál
A beállítás és dokumentálás ugyanolyan fontos, mint a bekötés
IAP • Villamos szerelések • 24. hét

## Slide 14
Következő hét
25. hét - Kapocslécek, DIN-sínes szerelvények és vezetékezés
Rendezett ipari szerelés, kapocsazonosítás és vezetékkezelés
IAP • Villamos szerelések • 24. hét