## Slide 1
HIBAVÉDELEM ALAPJAI
13. hét • 11. évfolyam • Villamos szerelések
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 13. hét 1

## Slide 2
TÖRTÉNELMI NYITÓ
Amikor a fémház veszélyessé vált
A szigetelési hiba új védelmi gondolkodást követelt.
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 13. hét 2

## Slide 3
CÉLOK
Alapvédelem és hibavédelem megkülönböztetése
Hibaaram útjának megértése
PE, N, PEN felismerése
TN-rendszerek alapjai
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 13. hét 3

## Slide 4
1. TANÓRA
Alapvédelem: normál üzemi érintés elleni védelem
Hibavédelem: hiba esetén fellépő veszély elleni védelem
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 13. hét 4

## Slide 5
VESZÉLYHELYZET
Fázisvezető → szigetelési hiba → fémház
A megérinthető test veszélyes feszültség alá kerülhet.
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 13. hét 5

## Slide 6
2. TANÓRA
Hibaaram és automatikus lekapcsolás
A PE biztosítja a védelmi áramutat.
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 13. hét 6

## Slide 7
3. TANÓRA – VEZETŐK
PE: védővezető
N: nullavezető
PEN: egyesített védő- és nullavezető
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 13. hét 7

## Slide 8
BIZTONSÁGI SZABÁLY
A PE vezetőt megszakítani tilos.
A védelmi kapcsolat folytonossága életvédelmi jelentőségű.
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 13. hét 8

## Slide 9
4. TANÓRA – TN-C
PE és N funkció közös PEN vezetőben.
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 13. hét 9

## Slide 10
4. TANÓRA – TN-S
PE és N végig külön vezető.
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 13. hét 10

## Slide 11
4. TANÓRA – TN-C-S
PEN → szétválasztás → külön PE és N.
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 13. hét 11

## Slide 12
5. TANÓRA – GYAKORLAT
Vezetők azonosítása
PE folytonosság vizsgálata
Hibás kötés felismerése
Dokumentálás
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 13. hét 12

## Slide 13
HIBALÁNC
Szigetelési hiba → test feszültség alatt → hibaaram → védelem működik → lekapcsolás
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 13. hét 13

## Slide 14
IAP HETI KIHÍVÁS
A fogyasztó működik, de a PE megszakadt.
Elfogadható?
NEM. A működés nem azonos a biztonsággal.
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 13. hét 14

## Slide 15
ELLENŐRZÉS
Mi a hibavédelem?
Mi a PE feladata?
Mi a PEN?
Mi a TN-C és TN-S különbsége?
Miért kell automatikusan lekapcsolni?
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 13. hét 15

## Slide 16
ÖSSZEFOGLALÁS
A hibavédelem célja, hogy egyetlen hiba se hagyjon tartósan veszélyes érintési állapotot.
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 13. hét 16

## Slide 17
KÖVETKEZŐ HÉT
14. hét
TN-rendszerek és az automatikus lekapcsolás részletesen
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 13. hét 17