## Slide 1
IAP • 9. ÉVFOLYAM • 33. HÉT
Méréses hibakeresés
A hiba helyének meghatározása mérési pontokkal
P1
P2
P3
P4
MÉRJ KÖVETKEZTESS BIZONYÍTS
Várt érték → mért érték → eltérés → következtetés

## Slide 2
INDÍTÁS
A világ nagy kérdése
Egy lámpa nem világít. Hol kezdenéd?
NEM VILÁGÍT
Találgatás vagy diagnózis?
01
Megfigyelés
02
Rajz értelmezése
03
Mérés
04
Következtetés
IAP • Villamos alapismeretek • 9. évfolyam
2

## Slide 3
1. TANÓRA
Az áramkör mint térkép
A mérési pontok megmutatják, meddig jut el a tápfeszültség.
24 V
DC
védelem
kapcsoló
lámpa
0 V
P1
24 V
P2
24 V
P3
24 V
P4
24 V
P5
24 V
Ép áramkör: bekapcsolva P1–P5 mindegyikén 24 V várható a 0 V ponthoz képest.
IAP • Villamos alapismeretek • 9. évfolyam
3

## Slide 4
MÉRŐESZKÖZ
Mit kérdezünk a multimétertől?
A mérési módot a hibakeresési kérdés választja ki.
MULTIMÉTER
24.0 V
V
F
FESZÜLTSÉG
Eljut-e ide a táp?
F
FOLYTONOSSÁG
Megszakadt-e a vezető?
E
ELLENÁLLÁS
Mekkora az elem ellenállása?
⚠ Folytonosság- és ellenállásmérés: csak feszültségmentesen!
IAP • Villamos alapismeretek • 9. évfolyam
4

## Slide 5
2. TANÓRA
Az első 0 V elárulja a hibás szakaszt
P3 még jó. P4 már nem.
24 V
DC
védelem
kapcsoló
lámpa
0 V
P1
24 V
P2
24 V
P3
24 V
P4
0 V
P5
0 V
P3 = 24 V ✓ A feszültség idáig eljut.
P4 = 0 V ✕ Kapcsoló / kötés vizsgálandó.
IAP • Villamos alapismeretek • 9. évfolyam
5

## Slide 6
DIAGNÓZIS
Ugyanaz a tünet, más hibahely
A „nem világít” még nem diagnózis.
A
24 • 24 • 24 • 0 • 0 V
Kapcsoló / kötése
P1 P2 P3 P4 P5
B
24 • 24 • 24 • 24 • 0 V
P4–P5 vezetékszakasz
P1 P2 P3 P4 P5
C
24 • 0 • 0 • 0 • 0 V
Védelem / P1–P2
P1 P2 P3 P4 P5
IAP • Villamos alapismeretek • 9. évfolyam
6

## Slide 7
GYORSÍTÁS
A felezéses módszer
Hosszú áramútnál nem kell minden pontot sorban megmérni.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. mérés: KÖZÉP
Ha itt még jó →
a hiba a jobb félben
→ felezd újra
Kevesebb mérés • gyorsabb diagnózis • tudatos döntés
IAP • Villamos alapismeretek • 9. évfolyam
7

## Slide 8
BIZTONSÁGI PERC
A mérés módja is lehet hibaforrás.
01
Átalakítás előtt
FESZÜLTSÉGMENTESÍTÉS
02
Folytonosságmérés
CSAK KIKAPCSOLVA
03
Mérővezeték
ÉP, HELYES ALJZATBAN
04
Méréshatár
A MÉRÉSHEZ IGAZÍTVA
A gyakorlat 24 V DC oktatási áramkörön, tanári felügyelettel történik.

## Slide 9
3. TANÓRA
Gyakorlati kihívás
Találd meg a rejtett hibát a lehető legkevesebb méréssel.
1
RAJZ
Jelöld P1–P5 pontokat
2
VÁRT ÉRTÉK
Írd fel, mit kellene mérni
3
MÉRÉS
Mérj tudatos sorrendben
4
DIAGNÓZIS
Nevezd meg a hibás szakaszt
5
ELLENŐRZÉS
Javítás után mérj újra
CÉL: bizonyított hibaok, nem találgatás
IAP • Villamos alapismeretek • 9. évfolyam
9

## Slide 10
GYORS ELLENŐRZÉS
Mit mondanak a mért értékek?
P1 P2 P3 P4 P5
24 24 24 0 0 V
Hol keresnéd először a hibát?
A
Tápegység
B
Kapcsoló / kötése
C
Lámpa után
Helyes: B — P3 még 24 V, P4 már 0 V.
IAP • Villamos alapismeretek • 9. évfolyam
10

## Slide 11
ÖSSZEFOGLALÁS
A jó hibakeresés egy gondolkodási lánc
01
VÁRT ÉRTÉK
02
MÉRT ÉRTÉK
03
ELTÉRÉS
04
KÖVETKEZTETÉS
05
ELLENŐRZÉS
Nem az a jó hibakereső, aki sokat mér. Az a jó hibakereső, aki tudja, miért éppen ott mér.
IAP • Villamos alapismeretek • 9. évfolyam
11

## Slide 12
KÖVETKEZŐ HÉT
34. hét
Egyszerű villamos rendszer megtervezése
Feladat
→
Követelmény
→
Kapcsolási rajz
→
Eszközválasztás
→
Megépítés
→
Ellenőrzés
Nemcsak hibát keresünk — rendszert tervezünk.