## Slide 1
IAP • 9. ÉVFOLYAM • 34. HÉT
Villamos rendszer tervezése
A feladattól a működő kapcsolásig
FELADAT
→
RAJZ
→
PRÓBA
GONDOLD ÁT RAJZOLD LE ÉPÍTSD MEG
A jó kapcsolás először a tervben működik.

## Slide 2
INDÍTÁS
Mi történik a bekötés előtt?
A szakember nem a vezetékkel kezdi - hanem a feladattal.
„NYOMD MEG → VILÁGÍT”
?
Ez már terv?
01
Mit kell tudnia?
02
Miből épül fel?
03
Hogyan kötjük?
04
Hogyan ellenőrizzük?
IAP • Villamos alapismeretek • 9. évfolyam
2

## Slide 3
TERVEZÉSI FOLYAMAT
Hat lépés a működő rendszerig
1
FELADAT
2
KÖVETELMÉNY
3
RAJZ
4
ESZKÖZ
5
MEGÉPÍTÉS
6
ELLENŐRZÉS
Ha egy lépés kimarad, a hiba gyakran csak az építésnél derül ki.
IAP • Villamos alapismeretek • 9. évfolyam
3

## Slide 4
1. TANÓRA
A homályos ötletből mérhető követelmény
„Legyen egy lámpa” helyett pontos működést írunk le.
MINTAFELADAT
S1 megnyomásakor H1 világítson.
✓
24 V DC
✓
alaphelyzet: KI
✓
S1 megnyomva: BE
✓
elengedve: KI
✓
védett tápág
IAP • Villamos alapismeretek • 9. évfolyam
4

## Slide 5
2. TANÓRA
A követelményből kapcsolási rajz
A rajz megmutatja az energia útját és az eszközök sorrendjét.
24 V
DC
F1
S1 NO
H1
0 V
F1
védelem
S1
záró nyomógomb
H1
24 V jelzőlámpa
IAP • Villamos alapismeretek • 9. évfolyam
5

## Slide 6
ESZKÖZVÁLASZTÁS
Nem elég, hogy „nyomógomb” vagy „lámpa”
A névleges adatok és az érintkező funkciója dönt.
24 V DC
TÁP
A rendszer feszültsége
NO
S1
Záró érintkező
24 V
H1
Jelzőlámpa
F1
VÉDELEM
A vezetékhez illesztve
Tervezési kérdés: megfelel az eszköz a feszültségnek, funkciónak és terhelésnek?
IAP • Villamos alapismeretek • 9. évfolyam
6

## Slide 7
BIZTONSÁGI PERC
A bekapcsolás nem az első ellenőrzés.
01
Rajz ↔ bekötés
MEGEGYEZIK?
02
Kapcsok
RÖGZÍTVE?
03
Rövidzár
KIZÁRHATÓ?
04
Eszközadatok
MEGFELELŐK?
Csak ellenőrzés után: oktatói engedély → 24 V bekapcsolás → működési próba.

## Slide 8
3. TANÓRA
Az ellenőrzési terv bizonyítja a működést
1
S1 nincs megnyomva
H1 NEM világít
2
S1 megnyomva
H1 VILÁGÍT
3
S1 elengedve
H1 KIALSZIK
A teszt akkor jó, ha az elvárt eredmény előre le van írva.
IAP • Villamos alapismeretek • 9. évfolyam
8

## Slide 9
IAP MINI PROJEKT
Két nyomógomb - egy lámpa
S1 VAGY S2 megnyomása kapcsolja be H1-et.
24 V
DC
F1
S1 NO
S2 NO
H1
0 V
Logikai kapcsolat: VAGY → a két záró érintkező párhuzamosan kapcsolódik.
IAP • Villamos alapismeretek • 9. évfolyam
9

## Slide 10
GYAKORLATI FELADAT
Tervezz → építs → bizonyíts
1
KÖVETELMÉNY
Írd le a működést
2
RAJZ
Készíts kapcsolási rajzot
3
ELLENŐRZÉS
Vizsgáld át feszültségmentesen
4
PRÓBA
Teszteld a működési állapotokat
5
DOKUMENTÁLÁS
Rögzítsd az eredményt
CÉL: a rajz, a bekötés és a működés egyezzen
IAP • Villamos alapismeretek • 9. évfolyam
10

## Slide 11
ÖSSZEFOGLALÁS
A tervező előre gondolkodik
01
FELADAT
02
KÖVETELMÉNY
03
RAJZ
04
MEGÉPÍTÉS
05
ELLENŐRZÉS
A jó villamos rendszer nem a véletlentől működik. A működését már a terv meghatározza.
IAP • Villamos alapismeretek • 9. évfolyam
11

## Slide 12
KÖVETKEZŐ HÉT
35. hét
IAP szakmai kihívás
Tervezés + építés + mérés + hibakeresés
TERVEZD
ÉPÍTSD
MÉRD
KERESD A HIBÁT
A 35. héten minden eddigi készség egyetlen komplex feladatban találkozik.