## Slide 1
10. hét – Váltó- és keresztkapcsolások
Épületvillamosság 2 • Felnőtt oktatás
Digitális oktatás • 5 óra
Működési logika • rajzértelmezés • dokumentáció • hibakeresés
IAP • Digitális oktatás • 10. hét

## Slide 2
Két helyről kapcsolás
2 váltókapcsoló
1 világítótest
2 összekötő vezető
Bármelyik kapcsoló megváltoztatja az állapotot
IAP • Digitális oktatás • 10. hét

## Slide 3
A váltókapcsoló
1 közös kapocs
2 választható kapcsolat
Betáplálás az első közös kapocsra
Kapcsolt fázis a második közös kapocsról
IAP • Digitális oktatás • 10. hét

## Slide 4
Három helyről kapcsolás
Váltókapcsoló
Keresztkapcsoló
Váltókapcsoló
A keresztkapcsoló középen helyezkedik el
IAP • Digitális oktatás • 10. hét

## Slide 5
A keresztkapcsoló
Két vezetékpár
Egyenes kapcsolat
Keresztezett kapcsolat
A kapcsolás állapotát megváltoztatja
IAP • Digitális oktatás • 10. hét

## Slide 6
Rajz → dokumentáció
Elvi rajz
Szerelési vázlat
Kapocsjegyzék
Vezetőjegyzék
Állapottábla
IAP • Digitális oktatás • 10. hét

## Slide 7
Tipikus hibák
Közös kapocs tévesztése
Összekötő vezetők hibája
Keresztkapcsoló hibás bekötése
Rajz és kivitelezés eltérése
IAP • Digitális oktatás • 10. hét

## Slide 8
Hibakeresési stratégia
Rajzból indulj
Azonosítsd a közös kapcsokat
Kövesd az összekötőket
Vizsgáld a keresztkapcsolót
Dokumentáld a hibát
IAP • Digitális oktatás • 10. hét

## Slide 9
⚡ IAP heti kihívás
A cél nem a találgatás, hanem a hiba logikus behatárolása.
3 kezelési hely • 1 lámpa
A középső kapcsoló bizonyos állásokban hibás működést okoz
Keresztkapcsoló vagy összekötő vezető?
Készíts döntési hibakeresési tervet
IAP • Digitális oktatás • 10. hét