## Slide 1
28. hét – Áram-védőkapcsoló vizsgálata
82–84. óra • működéspróba • kioldási idő • műszeres ellenőrzés
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 28. hét
A védelem nem attól jó, hogy be van építve.
Azt is igazolni kell, hogy megfelelően működik. A TEST gomb és a műszeres vizsgálat egymást kiegészítő ellenőrzések.
RCD
40 A
IΔn 30 mA
TEST

## Slide 2
Mit figyel az ÁVK?
Az áramok egyensúlyát az aktív vezetőkben
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 28. hét
Hibamentes állapot
A befolyó és visszatérő áram kiegyenlíti egymást. A különbségi áram közel nulla.
Hibaáram
Az áram egy része más úton – például PE vagy föld felé – záródik. Különbségi áram keletkezik.
Lekapcsolás
Ha a különbségi áram eléri a készülék működési tartományát, az ÁVK megszakítja az áramkört.

## Slide 3
A három adat, amit ismerni kell
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 28. hét
In
A készülék névleges árama. Nem azonos a hibaáram-érzékenységgel.
IΔn
Névleges kioldó hibaáram. Gyakori kiegészítő védelemnél: 30 mA.
tΔ
Kioldási idő. A műszeres ellenőrzés egyik kulcsadata.

## Slide 4
TEST gomb ≠ teljes műszeres vizsgálat
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 28. hét
TEST gomb
Belső próbaáramot hoz létre. Gyorsan ellenőrzi, hogy az ÁVK képes-e működni és lekapcsolni. Rendszeres működéspróbára való.
RCD-vizsgáló műszer
Meghatározott vizsgálati feltételekkel ellenőrzi a működést, és mérhetővé teszi például a kioldási időt, illetve a választott eljárástól függően további jellemzőket.

## Slide 5
Mérési sorrend
Feszültség alatt végzett vizsgálat – fegyelmezett munkamenet
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 28. hét
1 ÁVK azonosítása
2 Névleges adatok leolvasása
3 Fogyasztók és következmények felmérése
4 TEST működéspróba
5 Műszer és mérési mód kiválasztása
6 Mérés felügyelettel
7 Eredmény dokumentálása
8 Visszaállítás és üzemi ellenőrzés

## Slide 6
Biztonság: a mérés lekapcsolást okozhat
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 28. hét
Előtte
Tudd, mi van az áramkörön. Egy váratlan lekapcsolás gépet, informatikai rendszert vagy technológiai folyamatot is érinthet.
Közben
Csak megfelelő mérőműszerrel, ép vezetékekkel és oktatói/szakmai felügyelettel dolgozz.
Utána
Állítsd vissza az ellátást, ellenőrizd az üzemszerű működést és dokumentáld a mérési eredményt.

## Slide 7
Mit jelent a mérési eredmény?
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 28. hét
Nem csak: „lekapcsolt”
A szakmai értékeléshez számít a készülék típusa, IΔn értéke, a választott mérési mód, a mért kioldási idő és a hálózati környezet.
Dokumentálható eredmény
Azonosító • típus • In • IΔn • mérési mód • mért idő/áram • minősítés • dátum • mérőműszer.

## Slide 8
Tipikus hibák és hibakeresési irányok
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 28. hét
N–PE kapcsolat
Az ÁVK utáni hibás összekötés nem kívánt működést okozhat.
Szivárgóáram
Több fogyasztó üzemi szivárgóárama összeadódhat.
Rossz típus
A hálózat és fogyasztók jellegéhez nem megfelelő ÁVK.
Mérési hiba
Rossz mérési pont, beállítás vagy csatlakoztatás.

## Slide 9
Műhelymunka – 4 állomás
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 28. hét
1. Azonosítás
Adattábla, típus, In, IΔn.
2. TEST
Működéspróba és visszaállítás.
3. Műszeres mérés
Mérési mód kiválasztása, mérés felügyelettel.
4. Jegyzőkönyv
Eredmény rögzítése és szakmai minősítés.

## Slide 10
IAP heti kihívás
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 28. hét
Állítás
Ha a TEST gomb megnyomására az ÁVK lekapcsol, akkor további műszeres ellenőrzésre soha nincs szükség.
NEM

## Slide 11
Összefoglalás • következő hét
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 28. hét
Amit vigyél magaddal
• Az ÁVK különbségi áramot érzékel. • A TEST gomb fontos működéspróba. • A műszeres mérés dokumentálható adatot ad. • A mérés lekapcsolást okozhat. • Az eredményt körülményekkel együtt kell értékelni.
29. hét
Kapcsolási rajzok olvasása A mérés és ellenőrzés után a dokumentáció értelmezése kerül előtérbe: rajzjelek, vezeték- és készülékazonosítás, kapcsolatok követése.