## Slide 1
10. hét • Kondenzátor
2. témakör • Villamos erőtér, kondenzátor • 28-30. óra
Töltés és energia a villamos erőtérben
Alapösszefüggés
C = Q / U
Kulcsszó
kapacitás • dielektrikum • energia

## Slide 2
Történelmi nyitó
A leideni palacktól a modern kondenzátorig
Korai energiatároló
Két vezető felület és közöttük szigetelőanyag: a kondenzátor alapelve.
Mai szerep
Tápegység • szűrő • időzítés • motor • kompenzálás • energiatárolás

## Slide 3
Kapacitás
C = Q / U
Mértékegység
farad (F) μF • nF • pF Q = C·U

## Slide 4
Kidolgozott példa
Adatok
C = 470 μF U = 12 V
Eredmény
Q = C·U = 5,64 mC

## Slide 5
Síkkondenzátor
C = ε₀ · εᵣ · A / d
Mitől függ?
A ↑ → C ↑ εᵣ ↑ → C ↑ d ↑ → C ↓

## Slide 6
A villamos tér kapcsolata
9. hét
E = U / d
10. hét
A dielektrikumot a villamos tér terheli. Túl nagy E → átütési kockázat.

## Slide 7
Tárolt energia
W = ½ · C · U²
Fontos
Az energia a villamos erőtérben tárolódik. A feszültség négyzetesen számít.

## Slide 8
Párhuzamos kapcsolás
Cₚ = C₁ + C₂ + ...
Példa
10 + 22 + 47 μF = 79 μF

## Slide 9
Soros kapcsolás
1/Cₛ = 1/C₁ + 1/C₂ + ...
Két tag
Cₛ = C₁C₂/(C₁+C₂) Mindig kisebb.

## Slide 10
RC időállandó
τ = R · C
Exponenciális folyamat
1τ: töltés ≈ 63% 1τ: kisütés ≈ 37% 5τ: gyakorlatilag beállt

## Slide 11
Biztonság és kiválasztás
Névleges feszültség
Nem léphető túl.
Polaritás
Elektrolitnál kötelező.
Kisütés
Lekapcsolva is maradhat veszélyes töltés.

## Slide 12
⚡ IAP heti kihívás
C₁ = 100 μF • C₂ = 220 μF • U = 24 V
Feladat
Párhuzamos kapcsolás: számítsd ki Ceredő, Qössz és W értékét!
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!