## Slide 1
28. HÉT · TANANYAG
Robotprogramozás alapjai
Teach Pendant · pontbetanítás · mozgásparancsok · Pick & Place
A robot csak azt hajtja végre pontosan, amit pontosan megtanítottunk neki.
IAP · Integrált Automatika Program

## Slide 2
Mit fogunk megtanulni?
A hét oktatási céljai
2
IAP · Integrált Automatika Program
28. hét
Robotprogram
Mit határoz meg egy robotprogram?
Teach Pendant
Mozgatás, ponttanítás, programozás, diagnosztika
Pontok
Home · Approach · Pick · Retreat · Place
Pick & Place
Egy egyszerű ciklus logikája és I/O-kezelése

## Slide 3
Mit tartalmaz egy robotprogram?
A program a mozgás és a technológiai műveletek sorrendje.
3
IAP · Integrált Automatika Program
28. hét
MOZGÁS
hová és milyen pályán
SEBESSÉG
milyen gyorsan
VÁRAKOZÁS
mikor álljon meg
I/O
megfogó, érzékelők, jelek
PROGRAM = pontok + mozgásparancsok + technológiai műveletek + logika
A jó program áttekinthető, ismételhető és biztonságosan tesztelhető.

## Slide 4
Teach Pendant
A robot kézi kezelő- és programozóeszköze
4
IAP · Integrált Automatika Program
28. hét
ROBOT / TEACH
Kézi mozgatás
A tengelyek és a robot TCP-jének mozgatása.
Ponttanítás
Koordináták rögzítése a vezérlőben.
Programkészítés
Utasítások felvétele és sorrendbe rendezése.
Diagnosztika
Hibák, állapotok és I/O jelek ellenőrzése.

## Slide 5
Három alapvető üzemmód
Más cél, más működési logika
5
IAP · Integrált Automatika Program
28. hét
TEACH
Kézi tanítás
Pontok felvétele, beállítás, biztonságos kézi mozgatás.
AUTOMATIC
Automatikus futás
A kész program önálló, ciklikus végrehajtása.
STEP
Lépésenként
Utasításonkénti futtatás hibakereséshez.

## Slide 6
Pontok betanítása
A vezérlő eltárolja a betanított pozíciók koordinátáit.
6
IAP · Integrált Automatika Program
28. hét
HOME
APPROACH
PICK
RETREAT
PLACE
A pont neve legyen beszédes: később ebből értjük meg a program működését.

## Slide 7
Alapvető robotutasítások
A mozgásparancs és az I/O művelet együtt építi fel a ciklust.
7
IAP · Integrált Automatika Program
28. hét
MoveJ
Tengelymozgás Gyors helyváltoztatás; a pálya nem feltétlenül egyenes.
MoveL
Lineáris mozgás A TCP egyenes vonal mentén mozog.
MoveC
Körív Íves pálya két vagy több geometriai ponttal.
Wait
Várakozás Időre vagy feltételre várakozás.
Set Output
Kimenet BE Például a megfogó zárása.
Reset Output
Kimenet KI Például a megfogó nyitása.

## Slide 8
MoveJ vagy MoveL?
Ugyanaz a célpont, de nem ugyanaz a pálya.
8
IAP · Integrált Automatika Program
28. hét
MoveJ · tengelymozgás
A robot tengelyei optimálisan mozognak. Gyors, de a TCP pályája nem kötött.
MoveL · lineáris mozgás
A TCP egyenes pályán halad. Hasznos megközelítésnél és technológiai mozgásnál.

## Slide 9
Pick & Place ciklus
A ciklus lépései egyetlen áttekinthető folyamatban
9
IAP · Integrált Automatika Program
28. hét
HOME
APPROACH
PICK
GRIPPER CLOSE
PLACE
GRIPPER OPEN
HOME
Mozgás → pozíció → megfogó vezérlése → új pozíció → elengedés → visszatérés
A megbízható ciklushoz a pontok, a sorrend és az I/O jelek egyaránt szükségesek.

## Slide 10
Egy egyszerű program logikája
Szemléltető pszeudokód – a gyártói szintaxis eltérhet.
10
IAP · Integrált Automatika Program
28. hét
01
MoveJ HOME
02
MoveJ APPROACH
03
MoveL PICK
04
Set Output GRIPPER
05
Wait 0.5 s
06
MoveL RETREAT
07
MoveJ PLACE
08
Reset Output GRIPPER
09
MoveJ HOME
Mozgás
MoveJ / MoveL a betanított pontok között.
I/O
Set / Reset Output vezérli a megfogót.
Időzítés
Wait biztosíthat időt a művelet végrehajtására.

## Slide 11
Gyakorlati munkamenet
Hogyan építsünk fel biztonságosan egy Pick & Place programot?
11
IAP · Integrált Automatika Program
28. hét
1
Teach mód
Biztonságos kézi mozgatás
2
Pontfelvétel
Home, Approach, Pick, Retreat, Place
3
Program
Mozgás + I/O + várakozás
4
Step teszt
Utasításonkénti ellenőrzés
5
Automatic
Csak ellenőrzött programmal

## Slide 12
Összefoglalás és ellenőrzés
A hét kulcsfogalmai
12
IAP · Integrált Automatika Program
28. hét
Amit tudnod kell
●
Teach Pendant szerepe
●
Teach · Automatic · Step üzemmód
●
Home · Approach · Pick · Retreat · Place
●
MoveJ · MoveL · MoveC
●
Wait · Set Output · Reset Output
●
Pick & Place ciklus felépítése
Ellenőrző kérdések
1.
Mi a Teach Pendant feladata?
2.
Milyen üzemmódokat ismersz?
3.
Miért fontos a pontok betanítása?
4.
Mi a különbség a MoveJ és MoveL között?
5.
Hogyan épül fel egy Pick & Place ciklus?
„A jól felépített robotprogram nemcsak működik, hanem évekkel később is könnyen érthető és módosítható.”