## Slide 1
34. hét
Ipari automatizálási rendszerek üzemeltetése, karbantartási stratégiái és életciklus-kezelése
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 2
Az életciklus
Tervezés → beszerzés → üzembe helyezés → üzemeltetés → módosítás → korszerűsítés → kivonás
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 3
Javító karbantartás
Hiba után avatkozunk be. Előny: egyszerű. Hátrány: kiszámíthatatlan állásidő.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 4
Megelőző karbantartás
Idő vagy üzemóra alapján tervezett ellenőrzés és csere.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 5
Állapotfüggő karbantartás
A döntés mért állapotból születik: motoráram • rezgés • hőmérséklet • hibák • kommunikáció
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 6
Prediktív karbantartás
Trendeket vizsgálunk, és az állapotromlást még a meghibásodás előtt próbáljuk felismerni.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 7
Eszközéletciklus
Támogatás • firmware • pótalkatrész • szoftver • licenc • mentés • kompatibilitás
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 8
Elavulás és migráció
Az elavult PLC cseréje projekt: I/O + kommunikáció + program + HMI + teszt + dokumentáció.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 9
IAP-kihívás
12 éves, már nem gyártott PLC működik. Nincs tartalék, csak régi laptopról programozható. Mit tennél?
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 10
Összefoglalás
Megfelelő stratégia + állapotadatok + mentés + életciklus-terv = kisebb üzemeltetési kockázat
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!