## Slide 1
2. hét • Anyag- és eszközszükséglet
A felmérésből kivitelezhető munkaterv lesz
Anyagjegyzék
Pontos megnevezés, típus/méret, mennyiség, mértékegység.
Eszközlista
Kéziszerszám, gépi szerszám, mérőeszköz és védőeszköz.
Nyomvonal
A mennyiségek alapja a tényleges szerelési út, nem a légvonal.
Ráhagyás
Bekötési hossz és valós szerelési tartalék - indokolhatóan.

## Slide 2
Mit tartalmazzon az anyagjegyzék?
Az egyértelmű azonosíthatóság a cél
Vezeték/kábel
Típus, érszám, keresztmetszet, hossz.
Vezetékvezetés
Cső/csatorna méret, hossz, rögzítők.
Szerelvények
Kapcsoló, dugalj, doboz - kivitel, IP, darabszám.
Segédanyagok
Összekötők, sorkapcsok, tiplik, csavarok.

## Slide 3
A munka logikus sorrendje
A jó előkészítés időt és hibát takarít meg
1-2.
Dokumentáció/helyszín ellenőrzése; munkaterület előkészítése.
3-4.
Nyomvonal kijelölése; dobozok, csövek/csatornák szerelése.
5-6.
Vezetékek elhelyezése; kötések és szerelvények.
7-8.
Ellenőrzés/mérés; dokumentálás és átadás.

## Slide 4
Gyakori tervezési hibák
Ezeket kerüld el
Hiányos lista
Segédanyag, rögzítő, mérőeszköz kimarad.
Rossz mennyiség
Légvonalból számolt hossz vagy indokolatlan ráhagyás.
Rossz kivitel
Környezeti feltételhez nem megfelelő szerelvény.
Rossz sorrend
Felesleges bontás, újramunka vagy biztonsági kockázat.

## Slide 5
⚡ IAP heti kihívás
4 × 5 m helyiség: 1 kapcsoló, 1 lámpa, 3 dugalj
Feladat
Készíts max. 10 tételes előzetes anyag- és eszközlistát.
Bizonyítsd a mennyiséget
Minden tételnél jelöld: darabszám, mért nyomvonal, becslés vagy szerelési tartalék.