## Slide 1
16. hét
Csillag-delta kontaktoros indítókapcsolás vezérlése
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 2
A három kontaktor
• K1 – főkontaktor
• K2 – csillagkontaktor
• K3 – deltakontaktor
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 3
START pillanata
• K1 behúz
• K2 behúz
• K3 reteszelve
• Időrelé elindul
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 4
Csillagindítás
• Kisebb tekercsfeszültség
• Kisebb indítóáram
• Kisebb indítónyomaték
• Motor felgyorsul
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 5
Az időrelé
• Meghatározza a csillagidőt
• K2-t lekapcsolja
• Holtidőt biztosít
• Ezután engedélyezi K3-at
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 6
Deltaüzem
• K1 továbbra is behúzva
• K2 elejtve
• K3 behúzva
• Motor névleges üzemi kapcsolásban
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 7
Villamos reteszelés
• K2 NC → K3 tekercskör
• K3 NC → K2 tekercskör
• Egymást kölcsönösen kizárják
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 8
Mechanikai reteszelés
• K2 és K3 között
• Fizikailag is kizárja az egyidejű zárást
• Második biztonsági szint
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 9
Miért kritikus?
• K2 + K3 egyidejű zárása veszélyes rövidzárlati állapotot okozhat
• A reteszelés kötelező
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 10
STOP és védelem
• STOP bontja K1 vezérlését
• Motorvédelem ugyanígy leállíthat
• K1 elejt → teljes indító leáll
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 11
Tipikus hibák
• Túl rövid csillagidő
• Túl hosszú csillagidő
• Nincs holtidő
• Hibás reteszelés
• Hibás tekercsvég-bekötés
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 12
IAP heti kihívás
• Készíts K1-K2-K3 időbeli állapottáblát
• Nyugalom → csillag → holtidő → delta
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!