## Slide 1
32. hét • Villamos hálózat hibakeresése
Mérési eredményből a hiba okáig
Nem találgatunk: logikus vizsgálati sorrendet követünk.

## Slide 2
A hibakeresés alapelve
Tünet
Lehetséges okok
Célzott mérés
Kiértékelés
Javítás és visszaellenőrzés
Tünet → okok → mérés → döntés → javítás

## Slide 3
1. A tünet pontosítása
Nem működik a fogyasztó?
Leold a védelem?
Melegszik egy kötés?
Ingadozik a feszültség?
Eltérnek a fázisáramok?

## Slide 4
2. Szemrevételezés
Dokumentáció és kapcsolási rajz
Laza vagy elszíneződött kötés
Sérült vezeték/szigetelés
Védelmi készülékek állapota

## Slide 5
3. Feszültség és áram
A feszültségből szakadásra vagy rossz kötésre következtethetünk.
Az áramadatok a terheléselosztást mutatják.
Terhelés alatt olyan hiba is előjöhet, ami üresjárásban rejtve marad.

## Slide 6
Nullavezetői hiba
Egyfázisú fogyasztókkal terhelt háromfázisú rendszerben különösen veszélyes.
A fázis-null feszültségek erősen eltérhetnek.
Egyes fogyasztók túl-, mások alulfeszültséget kaphatnak.

## Slide 7
Védelmi készülék leold
Kismegszakító: túlterhelés vagy zárlat vizsgálata.
RCD: hiba-/szivárgó áram, szigetelési hiba, N-PE probléma.
A leoldás oka célzott méréssel szűkíthető.

## Slide 8
Példa
Üresjárásban: 230 V
Terhelés alatt: 198 V
Lehetséges irány: táplálási út, laza kötés, nagy átmeneti ellenállás.
A mérés helyét lépésenként szűkítjük.

## Slide 9
Javítás után
A feltételezett hiba megszüntetése még nem a folyamat vége.
Ismételt mérés szükséges.
A normál működést vissza kell igazolni.
Az eredményt dokumentálni kell.

## Slide 10
IAP-kihívás
L1-N = 248 V
L2-N = 184 V
L3-N = 258 V
Vonali feszültségek ≈ 400 V
Melyik vezetőt vagy kötést vizsgálnád először?