## Slide 1
33. hét • Energiafogyasztás és hatékonyság
Teljesítmény és energia
Veszteségek
Hatásfok
Energiahatékonysági gondolkodás

## Slide 2
kW vagy kWh?
kW: teljesítmény - milyen gyors az energiaátalakítás
kWh: energia - mennyi energiát használtunk fel
A működési idő döntő tényező.
W = P · t

## Slide 3
Vezetékveszteség
A vezeték ellenállása hőt termel.
A veszteség az áram négyzetével arányos.
Kétszeres áram → négyszeres I²R veszteség.
Pv = I² · R

## Slide 4
Hatásfok
A felvett teljesítmény egy része veszteséggé alakul.
A cél a hasznos rész arányának növelése.
η = Phasznos / Pfelvett

## Slide 5
Mi okoz felesleges veszteséget?
Nagy áram
Rossz cos φ
Laza kötés
Nem megfelelő vezeték
Üresjáró berendezés
Rossz üzemeltetés

## Slide 6
Fázisjavítás és veszteség
A fázisjavítás nem tünteti el a hasznos aktívenergia-igényt.
Csökkentheti a hálózati áramot.
A kisebb áram kisebb I²R veszteséget jelenthet.

## Slide 7
Gyakorlati példa
7,5 kW-os gép
6 óra/nap → 45 kWh/nap
1 óra felesleges üresjárat megszüntetése → 7,5 kWh/nap megtakarítás

## Slide 8
Energiahatékonysági vizsgálat
Mekkora a teljesítmény?
Mennyi ideig működik?
Van-e felesleges üresjárat?
Mekkora az áram és a cos φ?
Hol keletkezik veszteség?

## Slide 9
IAP-kihívás
5 kW-os berendezés
1,5 óra/nap felesleges üresjárat
20 munkanap
Mennyi a megtakarítható energia?
Megoldás: 150 kWh