## Slide 1
36. hét • Év végi komplex rendszerszemlélet
Mérés • védelem • hibakeresés • teljesítmény • energiahatékonyság
Az éves tudás összekapcsolása egyetlen szakmai gondolkodási rendszerbe.

## Slide 2
A villamos hálózat rendszer
Betáplálás
Vezetékek
Fogyasztók
Túláramvédelem
Hibavédelem
Mérések és energia

## Slide 3
Mérésből következtetés
A mérőműszer számot ad.
A számot üzemi állapotban kell értelmezni.
Más mérésekkel együtt válik diagnosztikai információvá.

## Slide 4
Védelem együtt működik
Kismegszakító / biztosító
PE és EPH
Földelés
RCD
Automatikus lekapcsolás
Ezek nem egymás helyettesítői.

## Slide 5
Hibakeresési logika
Tünet
Hibahipotézis
Célzott mérés
Értékelés
Javítás
Visszaellenőrzés

## Slide 6
Teljesítmény és energia
P = √3 · U · I · cos φ
W = P · t
A cos φ a hálózati áramra is hat.
A nagy áram növeli az I²R veszteséget.

## Slide 7
Komplex eset
L1 = 30 A • L2 = 16 A • L3 = 15 A
Motor cos φ = 0,69
231 V → távoli fogyasztónál 208 V
Egy kötés melegszik
Nem egyetlen problémát kell keresni.

## Slide 8
Szakmai döntési sorrend
Biztonság → áttekintés → mérés
Terhelés → védelem → energia
Hibák rangsorolása
Javítás → visszaellenőrzés → dokumentálás

## Slide 9
Záró IAP-kihívás
Készíts 8-10 lépéses vizsgálati tervet egy ismeretlen fogyasztói hálózathoz.
Legyen benne: biztonság, mérés, védelem, terhelés, hibakeresés és energiahatékonyság.
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!