## Slide 1
IAP – Felnőtt oktatás • Elektrotechnika • 12. hét
12. hét
Elektromágneses indukció és induktivitás
Felnőtt oktatás • Elektrotechnika • IAP

## Slide 2
IAP – Felnőtt oktatás • Elektrotechnika • 12. hét
Miért fontos az indukció?
Generátor: mozgásból villamos feszültség
Transzformátor: energiaátvitel két tekercs között
Relé, mágneskapcsoló: tekercs mágneses tere dolgozik
Ipari érzékelők: a mágneses tér változását figyelik
Mozgás
Mágneses tér
Feszültség
A lényeg: a változó mágneses tér feszültséget hoz létre.

## Slide 3
IAP – Felnőtt oktatás • Elektrotechnika • 12. hét
Mágneses fluxus
B – mágneses indukció [T]
A – felület [m²]
Φ – mágneses fluxus [Wb]
Egyszerű esetben: Φ = B · A

## Slide 4
IAP – Felnőtt oktatás • Elektrotechnika • 12. hét
Faraday törvénye
Ui = -N · ΔΦ / Δt
N: menetszám
ΔΦ: fluxusváltozás
Δt: időtartam
A negatív előjel az irányra utal
Nem az állandó mágneses tér a döntő, hanem a változás.

## Slide 5
IAP – Felnőtt oktatás • Elektrotechnika • 12. hét
Lenz törvénye
Az indukált áram „tiltakozik” a változás ellen.
Ezért a tekercs nem szereti a hirtelen áramváltozást.
Bekapcsoláskor az áram lassabban épül fel.
Kikapcsoláskor feszültséglökés keletkezhet.
A védelem: dióda, RC tag vagy varisztor.

## Slide 6
IAP – Felnőtt oktatás • Elektrotechnika • 12. hét
Induktivitás
Jele: L
Mértékegység: H
Tekercs jellemzője
Váltakozó áramnál: XL = 2πfL

## Slide 7
IAP – Felnőtt oktatás • Elektrotechnika • 12. hét
Számítási példa
N = 200
ΔΦ = 0,015 Wb
Δt = 0,05 s
Ui = ?
Ui = N · ΔΦ / Δt
Ui = 200 · 0,015 / 0,05
Ui = 60 V

## Slide 8
IAP – Felnőtt oktatás • Elektrotechnika • 12. hét
Gyakori hibák
Fluxus és mágneses indukció összekeverése
Menetszám kihagyása
Milliszekundum helyett másodperc kell
A negatív előjel nem nagyság, hanem irány
Eredmény ellenőrzése nélkül nincs kész számítás

## Slide 9
IAP – Felnőtt oktatás • Elektrotechnika • 12. hét
IAP heti kihívás
Miért veszélyesebb elektronikára nézve egy relétekercs kikapcsolása, mint egy azonos áramú ellenállás kikapcsolása?
A tekercs önindukciós feszültséget hoz létre.
Ez feszültséglökést okozhat a vezérlő kimenetén.
Védőelem nélkül a félvezető vagy érintkező károsodhat.