## Slide 1
29. hét - Prediktív karbantartás és AI
Mesterséges intelligencia az iparban
Felnőtt oktatás • digitális • 1 × 45 perc
„A legjobb javítás az, amelyre még a meghibásodás előtt sor kerül.”
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 2
Karbantartás fejlődése
Hibajavító
Megelőző
Állapotfüggő
Prediktív
AI-támogatott elemzés
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 3
Mi a prediktív karbantartás?
Állapotadatok + trendek
Várható állapotromlás felismerése
Karbantartási döntés támogatása
Előrejelzés ≠ biztos jóslat.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 4
Az adat útja
Érzékelők → PLC → OPC UA
SCADA / Historian
Elemzés / AI
Karbantartási javaslat
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 5
Mit figyelünk egy motornál?
Motoráram
Rezgés
Hőmérséklet
Fordulatszám
Üzemóra
Hibakódok és terhelés
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 6
Miért kell trend?
Egyetlen érték félrevezető lehet
Az időbeli változás állapotromlást jelezhet
A terhelési körülményt is figyelni kell
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 7
PLC és AI szerepe
PLC: valós idejű vezérlés és védelem
Historian: történeti adatok
AI/elemzés: mintázatok és anomáliák
A gyors védelmi leállítást nem távoli AI-ra bízzuk.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 8
Csapágy-példa
Rezgés lassan nő
Hőmérséklet emelkedik
Terhelés változatlan
Rendszer: célzott vizsgálatot javasol
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 9
Mit adhat az AI?
Anomáliafelismerés
Több változó együttes elemzése
Kockázati jelzés
Karbantartási prioritás támogatása
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 10
Tipikus hibák
Rossz érzékelőadat
Hiányzó üzemi kontextus
Kevés történeti adat
Túlérzékeny riasztás
AI-javaslat kritikátlan elfogadása
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 11
Kapcsolódás az előző hetekhez
OPC UA → adatkapcsolat
Ipar 4.0 → integráció
Digital Twin → virtuális modell
Prediktív karbantartás → állapotadatból döntéstámogatás
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 12
IAP kihívás
Tervezz motorállapot-felügyeletet!
Legalább 6 adat
NORMAL – WARNING – INSPECT
Minden szinthez adj emberi teendőt!
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!