## Slide 1
IAP • INTEGRÁLT AUTOMATIKA PROGRAM
VEZETÉKEK ÉS KÁBELEK
06. hét | Előkészítés, blankolás és csatlakoztatásra előállítás
Cu
⌀
✂
✓
TUDÁS • BIZTONSÁG • GYAKORLAT
11. évfolyam • Villamos szerelések • 3 tanóra

## Slide 2
INDÍTÁS
Egy vezetővég minősége a kötés biztonságát dönti el
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 06. hét
2
„A jó kötés nem a sorkapocsnál kezdődik, hanem a vezeték előkészítésénél.”
Pontos méret • sérülésmentes ér • megfelelő blankolási hossz • ellenőrzött vezetővég

## Slide 3
1. TANÓRA
Vezeték és kábel - nem ugyanaz
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 06. hét
3
VEZETÉK
Egy vagy több vezetőér szigeteléssel. Gyakran belső szerelésnél használjuk.
Szakmai döntés: a típus határozza meg a szerszámot és az előkészítést.
KÁBEL
Több ér, közös köpeny, esetleg árnyékolás vagy mechanikai védelem.
Szakmai döntés: a típus határozza meg a szerszámot és az előkészítést.

## Slide 4
HETI TÉRKÉP
A hét 3 tanórája
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 06. hét
4
1
AZONOSÍTÁS
Típus, keresztmetszet, felhasználási cél.
Kimenet: felismerem, mivel dolgozom.
2
ELŐKÉSZÍTÉS
Mérés, jelölés, vágás, köpenybontás.
Kimenet: pontos vezetékdarabot készítek.
3
ELLENŐRZÉS
Blankolás, krimpelés, csatlakoztatásra kész állapot.
Kimenet: biztonságosan beköthető vezetővég.

## Slide 5
1. TANÓRA
Vezetőtípusok a műhelyben
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 06. hét
5
Cu
TÖMÖR
Egyetlen ér pontos hajlítás
Cu
SODROTT
Több elemi szál érvéghüvely
Cu
KÖPENYES
Több ér közös külső védelemmel
Cu
ÁRNYÉKOLT
Zavarvédelem árnyékolás kezelése

## Slide 6
2. TANÓRA
A helyes előkészítési sorrend
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 06. hét
6
1
AZONOSÍTÁS
→
2
MÉRÉS
→
3
JELÖLÉS
→
4
VÁGÁS
→
5
BLANKOLÁS
→
6
ELLENŐRZÉS
Egy elrontott korai lépés később rossz kötést vagy balesetveszélyt okozhat.

## Slide 7
2. TANÓRA
Blankolás: nem vágunk bele a vezetőérbe
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 06. hét
7
HELYES
✓
Sértetlen ér, megfelelő hossz, nincs kilógó szál.
HIBÁS
✕
Megvágott ér Túl hosszú blankolás Sérült érszigetelés
Későbbi melegedés, zárlat vagy bizonytalan kötés lehet a következmény.

## Slide 8
2. TANÓRA
Köpenybontás: csak a külső köpenyt távolítjuk el
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 06. hét
8
Kábelköpeny
A köpenybontás után az erek szigetelése ép marad.
Ha az érszigetelés bevágódik: STOP - nem szerelünk tovább vele.

## Slide 9
2. TANÓRA
A csatlakozó mondja meg a blankolási hosszt
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 06. hét
9
⊕
CSAVAROS SORKAPOCS
Megfelelő hossz, biztos szorítás.
⊕
RUGÓS SORKAPOCS
Pontosan előírt blankolási hossz.
⊕
SARU / HÜVELY
Keresztmetszethez illesztett méret.
⊕
DUGASZOLÓ CSATLAKOZÓ
Tehermentesítés és érintésvédelem.

## Slide 10
MŰHELYTITOK
Gyakori hibák - ezekből lesz később üzemzavar
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 06. hét
10
✕
Túl rövid blankolás
✕
Túl hosszú blankolás
✕
Megvágott vezetőér
✕
Kilógó elemi szál
✕
Rossz érvéghüvely
✕
Ellenőrzés nélküli bekötés
A hibát a bekötés előtt kell észrevenni, nem a hiba után magyarázni.

## Slide 11
3. TANÓRA • GYAKORLAT
Gyakorlat - vezeték előkészítése öt lépésben
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 06. hét
11
1
AZONOSÍTSD
Típus, keresztmetszet
2
MÉRD + JELÖLD
Hossz és blankolás
3
VÁGD
Tiszta vágott vég
4
BLANKOLD
Sérülés nélkül
5
ELLENŐRIZD
Húzópróba, szemrevétel
A gyakorlat végére legyen legalább három hibátlan, ellenőrzött vezetővég.

## Slide 12
3. TANÓRA • GYAKORLAT
Vezetővég ellenőrzőlista
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 06. hét
12
✓
A vezeték típusa azonosított.
✓
A méret megfelelő.
✓
A köpeny nem sértette az érszigetelést.
✓
A blankolt rész hossza megfelelő.
✓
A vezetőér vagy elemi szál nem sérült.
✓
Az érvéghüvely mérete megfelelő.
✓
A kész vezetővég bekötésre alkalmas.
Minőség = ismételhető pontosság.

## Slide 13
ELLENŐRZÉS
Szakmai döntés: használható vagy újrakészítendő?
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 06. hét
13
✓
HASZNÁLHATÓ
Sértetlen ér, megfelelő hossz, stabil előkészítés.
✕
ÚJRAKÉSZÍTENDŐ
Bevágott ér, szálasodás, rossz hüvely vagy sérült szigetelés.

## Slide 14
KIHÍVÁS
IAP heti kihívás
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 06. hét
14
Egy sodrott vezetőt blankolás után bekötnél, de két elemi szál hiányzik, és a blankolt rész túl hosszú.
Mi a szakmailag helyes döntés?
A) Bekötöm, mert csak kevés szál hiányzik. B) Visszahajtom a kilógó részt. C) Újrakészítem a vezetővéget megfelelő hosszal és sérülés nélkül. D) Rászorítok erősebben a sorkapocsra.

## Slide 15
ELLENŐRZÉS
4 kérdés - 4 szakmai válasz
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 06. hét
15
1
Miért veszélyes a túl hosszú blankolás?
2
Mit okozhat a megvágott sodrott vezetőér?
3
Miért kell a csatlakozóhoz igazítani a blankolási hosszt?
4
Mit ellenőrzünk krimpelés után?

## Slide 16
06. HÉT • ZÁRÁS
A hét 4 mondata
1
A vezeték típusát először azonosítjuk.
2
A blankolási hossz a csatlakozótól függ.
3
A vezetőér sérülése nem apró hiba.
4
A kész vezetővéget bekötés előtt ellenőrizzük.
Következő hét: Sorkapcsok, kötőelemek és csavaros/rugós csatlakozások biztonságos kialakítása.
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 06. hét
16