## Slide 1
23. HÉT • 2 TANÓRA
ÚJ ANYAGRÉSZ
Energiagazdálkodás alapjai
energia • teljesítmény • fogyasztás • hatásfok • veszteség
kWh
MÉRNI → ÉRTENI → JAVÍTANI
Energiagazdálkodás • 1/10. hét

## Slide 2
Óraterv
Az energiafogalomtól a fogyasztás értékeléséig
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
2
1. tanóra • Alapfogalmak
• energia és teljesítmény
• E = P · t
• kW és kWh
• hatásfok
• veszteségi teljesítmény
2. tanóra • Gyakorlat
• fogyasztásszámítás
• üzemidő hatása
• fajlagos energia
• költségszemlélet
• megtakarítási lehetőségek

## Slide 3
Mi az energiagazdálkodás?
Nem egyszerűen kevesebb fogyasztás - tudatos energiafelhasználás
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
3
MÉRÉS
• mennyi energiát használunk?
• mikor jelentkezik a fogyasztás?
• melyik berendezés okozza?
ELEMZÉS
• hol van veszteség?
• mi az indokolt igény?
• mi változik az időben?
BEAVATKOZÁS
• üzemidő optimalizálása
• hatékonyabb technológia
• eredmény visszamérése

## Slide 4
Teljesítmény ≠ energia
Az egyik a pillanatnyi igény, a másik az időben felhasznált mennyiség
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
4
TELJESÍTMÉNY
P
W • kW • MW
Milyen gyors az energiaátadás?
ENERGIA
E
Wh • kWh • MWh
Mennyi fogyott egy időtartam alatt?

## Slide 5
Az alapösszefüggés
Állandó teljesítménynél az energia a teljesítmény és az idő szorzata
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
5
E = P · t
P = 5 kW
t = 4 h
E = 20 kWh

## Slide 6
Hatásfok és veszteség
A bevitt teljesítmény nem teljes egészében hasznosul
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
6
Pbe = 11 kW
MOTOR
η = 90%
Pki = 9,9 kW
Pvesz = 1,1 kW

## Slide 7
Az üzemidő ára
Kis teljesítményveszteség hosszú idő alatt nagy energiává válik
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
7
0,5 kW veszteség
16 h/nap
250 nap/év
Eves veszteség = 2000 kWh

## Slide 8
Fajlagos energiafogyasztás
A termelés nagyságához viszonyított energia sokszor jobb mutató
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
8
MŰSZAK FOGYASZTÁSA
480 kWh
TERMELÉS
1200 db
480 / 1200 = 0,40 kWh/db

## Slide 9
Hol lehet energiát megtakarítani?
Először a veszteséget és a felesleges üzemet keressük
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
9
ÜZEMIDŐ
• üresjárat csökkentése
• szükségtelen fogyasztók leállítása
• üzemrend optimalizálása
HATÉKONYSÁG
• jobb motor / hajtás
• veszteségek csökkentése
• megfelelő méretezés
MÉRÉS
• fogyasztásmérők
• hálózati analizátor
• PLC / SCADA adatgyűjtés

## Slide 10
Energiagazdálkodási ciklus
A megtakarítást vissza is kell mérni
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
10
1
MÉRÉS
2
ELEMZÉS
3
ELTÉRÉS
4
BEAVATKOZÁS
5
VISSZAMÉRÉS
Mérési adat nélkül a megtakarítás sokszor csak feltételezés.

## Slide 11
Energiaadatok az automatizálásban
A fogyasztás ugyanúgy folyamatadat, mint a nyomás vagy a hőmérséklet
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
11
MÉRŐ / ANALIZÁTOR
PLC / IED
HMI
SCADA / ADATBÁZIS
ELEMZÉS
Cél: ne csak az összfogyasztást lássuk, hanem azt is, melyik gép, mikor és milyen üzemállapotban fogyasztott.

## Slide 12
Gyakorlati példa
Egy gép éves energiaigénye
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
12
ADATOK
• névleges P = 7,5 kW
• átlagos terhelés = 80%
• üzemidő = 6 h/nap
• 220 nap/év
Pátlag = 6 kW
E = P · t
ÉVES FOGYASZTÁS
7920 kWh

## Slide 13
Összefoglalás
Az energiagazdálkodás első öt alapgondolata
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
13
01
A teljesítmény pillanatnyi igény, az energia időben felhasznált mennyiség.
02
Állandó teljesítménynél E = P · t.
03
A hatásfok megmutatja, a bevitt energia mekkora része hasznosul.
04
A veszteség és a felesleges üzemidő hosszú távon jelentős fogyasztást okozhat.
05
Az energiagazdálkodás alapja: mérés → elemzés → beavatkozás → visszamérés.
24. hét → Villamosenergia-fogyasztás és terhelési görbék