## Slide 1
29. HÉT • 2 TANÓRA
ENERGIAGAZDÁLKODÁS
Villamosenergia-költségek és költségelemzés
kWh • Ft • kWh/db • KPI • megtakarítás • megtérülés
kWh
Ft
KPI
ROI
Energiagazdálkodás • 7/10. hét

## Slide 2
Óraterv
A fogyasztási adattól a gazdasági döntésig
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
2
1. tanóra • Költség és KPI
• energiaköltség
• teljesítményjellegű költség
• almérés
• fajlagos energiafelhasználás
• bázisidőszak
2. tanóra • Döntés
• megtakarítás számítása
• egyszerű megtérülés
• terhelési csúcs
• dashboard
• mérés előtte és utána

## Slide 3
Az egyszerű energiaköltség
A fogyasztás és az egységár szorzata
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
3
ENERGIA
48 000 kWh
×
EGYSÉGÁR
60 Ft/kWh
=
KÖLTSÉG
2,88 M Ft
Oktatási példa • a valós ipari számla több díjelemet tartalmazhat.

## Slide 4
Miért kell almérés?
A telephelyi összegből nem látszik, hol keletkezik a fogyasztás
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
4
FŐMÉRŐ
ÜZEM 1
ÜZEM 2
HVAC
KOMPRESSZOR
Almérés → felelősségi terület → eltérés → célzott beavatkozás

## Slide 5
Fajlagos energiafelhasználás
A fogyasztást a termelési eredményhez viszonyítjuk
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
5
FOGYASZTÁS
36 000 kWh
TERMELÉS
12 000 db
÷
ef = 3 kWh/db

## Slide 6
Abszolút vagy fajlagos?
A kisebb összfogyasztás nem mindig jelent jobb energiahatékonyságot
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
6
ABSZOLÚT kWh
• megmutatja az összes felhasználást
• számlázás és kapacitás szempontjából fontos
• termeléscsökkenés miatt is csökkenhet
FAJLAGOS kWh/db
• termeléshez normalizál
• hatékonysági változást jobban jelez
• termékösszetétel még torzíthatja

## Slide 7
Bázis és megtakarítás
Az összehasonlítás csak megfelelő referenciával értelmes
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
7
BÁZIS
korábbi időszak
NORMALIZÁLÁS
termelés / időjárás
BEAVATKOZÁS
műszaki intézkedés
ÚJ MÉRÉS
azonos feltételek
MEGTAKARÍTÁS
különbség
A termelési mennyiség változását nem szabad energiamegtakarításnak nevezni.

## Slide 8
Egyszerű megtérülés
Gyors beruházási előszűrés
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
8
BERUHÁZÁS
5,4 M Ft
ÉVES MEGTAKARÍTÁS
3,6 M Ft
MEGTÉRÜLÉS
1,5 év
T = beruházási költség / éves megtakarítás

## Slide 9
A megtérülés nem minden
A jó döntéshez több szempontot kell együtt vizsgálni
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
9
PÉNZÜGY
• beruházási költség
• éves megtakarítás
• finanszírozás
• energiaár
MŰSZAKI
• élettartam
• megbízhatóság
• karbantartás
• termelési kockázat
ÜZEMELTETÉS
• üzemidő
• terhelési profil
• kezelhetőség
• visszamérhetőség

## Slide 10
Terhelési csúcs kezelése
A fogyasztók időbeli szervezése is energiagazdálkodási feladat
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
10
GÉP A
GÉP B
GÉP C
GÉP D
Ha a technológia engedi: indítások és nagy fogyasztók időbeli eltolása.

## Slide 11
Energetikai KPI-k
Kevés, jól választott mutató többet ér sok feldolgozatlan adatnál
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
11
kWh
összfogyasztás
kWh/db
fajlagos
kW max
csúcs
kW alap
üresjárat
cos φ
hálózat
kvarh
meddőenergia
%
eltérés
Ft
megtakarítás

## Slide 12
Havi dashboard
Egy pillantásra láthatóvá tesszük az eltéréseket
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
12
41 000
kWh
2,50
kWh/db
109
kW max
-8,9%
fajlagos
Jan
Feb
Már
Ápr

## Slide 13
Összefoglalás
A 29. hét öt kulcsgondolata
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
13
01
A kWh mellett a teljesítmény és a terhelési profil is gazdasági tényező lehet.
02
A fajlagos mutató a fogyasztást a termelési eredményhez köti.
03
Megtakarítást megfelelő bázishoz és összehasonlítható állapothoz mérünk.
04
Az egyszerű megtérülés gyors előszűrés, de nem teljes pénzügyi elemzés.
05
A jó energiagazdálkodás mér → elemez → dönt → beavatkozik → visszamér.
30. hét → Energiahatékonyság ipari fogyasztóknál