## Slide 1
36. HÉT • 2 TANÓRA
VILLAMOS VÉDELMEK
Digitális relék, szelektivitás
eseménynapló • zavaríró • logika • kommunikáció • megszakítóhiba • komplex üzemzavar-elemzés
MÉRÉS
RELÉ
TRIP
Q
Villamos védelmek • 4/4. hét • TÉMAZÁRÁS

## Slide 2
Óraterv
Digitális relék és komplex védelmi gyakorlat
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
2
1. tanóra • Digitális relé
• jelút és A/D feldolgozás
• védelmi algoritmusok
• programozható logika
• eseménynapló és zavaríró
• kommunikáció / öndiagnosztika
2. tanóra • Szelektivitás
• idő- és áramszelektivitás
• zónaszelektivitás
• logikai koordináció
• megszakítóhiba
• komplex eseményelemzés

## Slide 3
A digitális relé jelútja
A primer mennyiségtől a megszakító kioldásáig
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
3
TA / TV
A/D
ALGORITMUS
LOGIKA
TRIP
Mérés → számítás → döntés → beavatkozás

## Slide 4
Egy relé - sok funkció
A numerikus relé több védelmi és felügyeleti feladatot egyesíthet
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
4
I> / I>>
3I₀
DIFF
U / f
P / Q
I₂

## Slide 5
Eseménynapló és zavaríró
Nemcsak kioldunk - rekonstruáljuk is az eseményt
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
5
ESEMÉNYNAPLÓ
• időbélyeg
• védelmi indulás
• TRIP
• digitális bemenetek
• megszakítóállapot
ZAVARÍRÓ
• Iabc / Uabc
• 3I₀ / Idiff
• P / Q / f
• hiba előtti minták
• hiba utáni minták

## Slide 6
A szelektivitás eszközei
A hibás rész váljon le - a lehető legkisebb kieséssel
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
6
IDŐ
lépcsőzött késleltetés
ÁRAM
különböző küszöb
ZÓNA
mérési határok
LOGIKA
blokkolás / engedély

## Slide 7
Időszelektivitás
A hibahelyhez közelebbi védelem működik előbb
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
7
Q0
0,90 s
Q1
0,55 s
Q2
0,25 s
HIBA A Q2 UTÁN

## Slide 8
Megszakítóhiba-védelem
Ha a TRIP után a hibaáram fennmarad, tartalék beavatkozás szükséges
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
8
HIBA
R2 TRIP
Q2 NEM NYIT
BF IDŐ
Q1 / Q0 TRIP
Nagyobb kiesés, de a tartós zárlat megszüntetése elsődleges.

## Slide 9
Időszinkron
Az események helyes sorrendjéhez közös időalap kell
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
9
R2
12:15:04.180
R1
12:15:04.065
SCADA
12:15:04.240
Rossz órabeállítás → téves eseménysorrend → hibás következtetés.

## Slide 10
Védelmi dokumentáció
A beállításnak visszakövethetőnek és ellenőrizhetőnek kell lennie
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
10
HÁLÓZATI ADAT
CT / VT
FUNKCIÓK
BEÁLLÍTÁSOK
TRIP MÁTRIX
PRÓBAJEGYZŐKÖNYV

## Slide 11
A Villamos védelmek 4 hete
8 tanóra tömörített szakmai rendszerben
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
11
33
ALAPOK
relé • Q • zóna
34
TÚLÁRAM
I> • I>> • 3I₀
35
GÉPVÉDELEM
diff • motor • generátor
36
DIGITÁLIS
logika • esemény • BF

## Slide 12
Komplex védelmi gondolkodás
A hibaelhárítás nem ér véget a megszakító nyitásával
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
12
ÉRZÉKELÉS
DÖNTÉS
KIOLDÁS
RÖGZÍTÉS
ELEMZÉS
A jó védelem gyors, szelektív, megbízható és visszaellenőrizhető.

## Slide 13
Témakör lezárása
Villamos védelmek • 4/4. hét • 8 tanóra
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
13
01
A digitális relé mér, számol, dönt, naplóz és kommunikál.
02
A szelektivitás csökkenti a hiba miatti hálózatkiesést.
03
A megszakítóhiba-védelem a sikertelen elsődleges lekapcsolást kezeli.
04
Az eseménynapló és zavaríró alapvető az üzemzavar elemzéséhez.
05
Mérés + relé + logika + megszakító + tartalék = védelmi rendszer.
VILLAMOS VÉDELMEK • TÉMAKÖR LEZÁRVA