## Slide 1
2. hét • Kétpólusok
Felnőtt oktatás – Elektrotechnika • 3 óra
Aktív és passzív kétpólusok Jelleggörbék • munkapont
IAP cél
A két kapocs mögött meglátni a villamos viselkedést.
Kulcsszavak
U • I • aktív • passzív • lineáris

## Slide 2
Mi az a kétpólus?
Két kapocs
A külvilághoz két villamos kapoccsal csatlakozó elem vagy hálózatrész.
Kapocsjellemzők
A két kapocs között feszültséget mérünk, a kétpóluson áram folyhat.
Egységes szemlélet
Ellenállás, fogyasztó, tápegység vagy akkumulátor kívülről ugyanígy vizsgálható.

## Slide 3
Aktív vagy passzív?
AKTÍV KÉTPÓLUS
A vizsgált üzemállapotban képes energiát szolgáltatni. Példa: tápegység, generátor, kisütő akkumulátor.
PASSZÍV KÉTPÓLUS
Nem termel nettó villamos energiát. Példa: ellenállás; a C és L energiát tárolhat és visszaadhat.

## Slide 4
A jelleggörbe az elem „névjegye”
U = R · I
Lineáris
Ohmos ellenállásnál az U–I kapcsolat egyenes.
Nemlineáris
A feszültség és áram aránya nem állandó.
Figyelem
A meredekség értelmezése függ attól, melyik mennyiség van a tengelyeken.

## Slide 5
Referenciairányok nélkül nincs biztos értelmezés
Feszültség polaritása
Jelöld egyértelműen, melyik kapocs a pozitív referencia.
Áram referenciairánya
Az előjel a választott iránytól függ. Előbb rögzítsd az irányt, utána értelmezd a görbét.

## Slide 6
Munkapont
Forrás + terhelés → közös üzemi állapot
1. Forrás
Meghatározza, milyen U–I viselkedést tud biztosítani.
2. Terhelés
Saját U–I kapcsolatával terheli a forrást.
3. Munkapont
A két viselkedés közös, tényleges üzemi pontja.

## Slide 7
Gyors számítás
12 V → 120 Ω
Áram
I = U/R = 12/120 = 0,10 A
Teljesítmény
P = U·I = 12·0,10 = 1,2 W
Értelmezés
A forrás aktív, az ellenállás passzív kétpólus.

## Slide 8
Mérési gyakorlat
Mérj
Több feszültségértéknél jegyezd fel az U és I értékét.
Számolj
Minden pontban számíts R = U/I értéket.
Ábrázolj
Rajzold fel a pontokat. Egyenes? Közel állandó R?

## Slide 9
⚡ IAP heti kihívás
6 V → 50 mA 12 V → 100 mA
Feladat
Döntsd el, lineárisnak tekinthető-e a kétpólus. Számítsd ki az ellenállását. Indokold: melyik elem aktív és melyik passzív?
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!