## Slide 1
VILLAMOS ALAPISMERETEK • 1. HÉT
A villamosság alapjai
Felnőtt oktatás • Erősáramú elektrotechnikus
Atom • töltés • vezetők • szigetelők • félvezetők • villamos áram
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 2
VILLAMOS ALAPISMERETEK • 1. HÉT
Mit kell ma megértenünk?
Miből épül fel az atom villamos szempontból?
Mi a pozitív és a negatív töltés?
Miért vezet a réz, és miért szigetel a PVC?
Mit nevezünk villamos áramnak?
Miért kétféle irányról beszélünk: elektronáramlás és technikai áramirány?

## Slide 3
VILLAMOS ALAPISMERETEK • 1. HÉT
Történeti kitekintés
Az ókorban már ismerték a megdörzsölt borostyán vonzó hatását.
A 18–19. század kísérletei az elektromosságot mérhető jelenséggé tették.
J. J. Thomson a 19. század végén igazolta az elektron létezését.
Ettől kezdve a villamos áram töltéshordozók mozgásával is értelmezhetővé vált.

## Slide 4
VILLAMOS ALAPISMERETEK • 1. HÉT
Az atom egyszerű modellje
Atommag: protonok (+) és neutronok (0).
Az atommag környezetében elektronok (−) találhatók.
Semleges atomban a protonok és elektronok száma azonos.
A villamos vezetés szempontjából a könnyebben mozgó külső elektronok különösen fontosak.
Proton: + • Neutron: 0 • Elektron: −

## Slide 5
VILLAMOS ALAPISMERETEK • 1. HÉT
Villamos töltés
A töltés jele: Q.
Mértékegysége: coulomb (C).
Azonos előjelű töltések taszítják egymást.
Ellentétes előjelű töltések vonzzák egymást.
Az elektron elemi töltésének nagysága ≈ 1,602 · 10⁻¹⁹ C.

## Slide 6
VILLAMOS ALAPISMERETEK • 1. HÉT
Vezetők
A töltéshordozók könnyen elmozdulhatnak.
Jó fémes vezetők: réz, alumínium, ezüst.
A villamos vezetékek ere jellemzően rézből vagy alumíniumból készül.
Feladatuk: a villamos áram kijelölt útjának biztosítása.

## Slide 7
VILLAMOS ALAPISMERETEK • 1. HÉT
Szigetelők
A töltések nem tudnak könnyen szabadon elmozdulni.
Példák: PVC, gumi, üveg, porcelán.
A vezető részeket elválasztják egymástól és a környezettől.
A biztonságos villamos szerelés alapvető anyagai.

## Slide 8
VILLAMOS ALAPISMERETEK • 1. HÉT
Félvezetők
Vezetőképességük a vezetők és szigetelők közé esik.
Vezetőképességük befolyásolható.
Legfontosabb alapanyag: szilícium.
Diódák, tranzisztorok, integrált áramkörök és érzékelők alapja.

## Slide 9
VILLAMOS ALAPISMERETEK • 1. HÉT
Mi a villamos áram?
A villamos áram töltések rendezett mozgása.
Fémes vezetőben a mozgó töltéshordozók elektronok.
A rendezetlen hőmozgás önmagában nem villamos áram.
A rendezett mozgáshoz villamos hatás és zárt vezető út szükséges.
I = Q / t • 1 A = 1 C/s

## Slide 10
VILLAMOS ALAPISMERETEK • 1. HÉT
Egyszerű számítás
4 másodperc alatt 12 C töltés halad át egy vezető keresztmetszetén.
I = Q / t
I = 12 C / 4 s
I = 3 A
Az áramerősség azt mutatja meg, mennyi töltés halad át időegység alatt.

## Slide 11
VILLAMOS ALAPISMERETEK • 1. HÉT
Két irány – ne keverd össze!
Elektronok mozgása fémes vezetőben: negatív pólus → pozitív pólus.
Technikai áramirány: pozitív pólus → negatív pólus.
A technikai áramirány történelmi megállapodás.
Kapcsolási rajzokon és számításokban a technikai áramirányt használjuk.
Elektron: − → + | Technikai áram: + → −

## Slide 12
VILLAMOS ALAPISMERETEK • 1. HÉT
Mikor folyhat tartósan áram?
Legyenek mozgásra képes töltéshordozók.
Legyen a töltéseket mozgató villamos hatás.
Legyen zárt vezető út, vagyis zárt áramkör.
A feszültség és az egyszerű áramkör részletesen a következő hét témája.

## Slide 13
VILLAMOS ALAPISMERETEK • 1. HÉT
Összefoglalás
Atom: proton, neutron, elektron.
A villamos töltés lehet pozitív vagy negatív.
Vezető – könnyű töltésmozgás; szigetelő – erősen akadályozott töltésmozgás.
A félvezetők vezetőképessége befolyásolható.
Villamos áram = töltések rendezett mozgása.
I = Q/t.
A technikai áramirány ellentétes az elektronok mozgásával.

## Slide 14
VILLAMOS ALAPISMERETEK • 1. HÉT
IAP kihívás
Keress három villamos készüléket a környezetedben!
Mindegyiknél nevezz meg legalább egy vezető és egy szigetelő anyagot vagy alkatrészt.
Írd le röviden, miért szükséges ott vezető, illetve szigetelő anyag.
Plusz: találsz-e olyan részt, amely félvezetőt tartalmazhat?
A cél nem a szétszerelés, hanem a szakmai gondolkodás.

## Slide 15
VILLAMOS ALAPISMERETEK • 1. HÉT
Következő hét
Feszültség és áramkör
Mi mozgatja a töltéseket?
Mi a potenciál és a feszültség?
Hogyan épül fel a legegyszerűbb zárt villamos áramkör?
2. hét • Feszültség és áramkör