## Slide 1
4. hét - Ohm-törvény
Felnőtt oktatás - Villamos alapismeretek
IAP - Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 2
Kapcsolódás
Már ismerjük: U - feszültség, I - áramerősség, R - ellenállás
Most összekapcsoljuk őket.
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 3
Georg Simon Ohm
Az áram, a feszültség és az ellenállás kapcsolatát vizsgálta.
Róla nevezték el az ellenállás mértékegységét: ohm (Ω).
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 4
Ohm-törvény
U = R · I
I = U / R
R = U / I
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 5
Mit jelent?
Állandó R mellett: nagyobb U → nagyobb I
Állandó U mellett: nagyobb R → kisebb I
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 6
Példa 1
U = 24 V
R = 120 Ω
I = 24 / 120 = 0,2 A
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 7
Példa 2
U = 12 V
I = 0,5 A
R = 12 / 0,5 = 24 Ω
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 8
Példa 3
R = 50 Ω
I = 0,2 A
U = 50 · 0,2 = 10 V
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 9
Mértékegységek
1 kΩ = 1000 Ω
1 mA = 0,001 A
250 mA = 0,25 A
2,2 kΩ = 2200 Ω
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 10
24 V-os vezérlőkör
Tekercs: R = 240 Ω
I = 24 / 240 = 0,1 A = 100 mA
A számított és mért érték összevethető.
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 11
IAP-kihívás
U = 24 V, I = 80 mA
Mekkora R?
Mekkora I lenne 12 V-on ugyanazzal az R-rel?
IAP - Integrált Automatika Program

## Slide 12
Következő hét
Soros és párhuzamos kapcsolások alapjai
IAP - Integrált Automatika Program